PORADNIK  GEOMETRY

/zawierający 555 problemów fundamentalnych/

( [1] – art.4 §2 ust.2 ( odsyłacz do zestawienia przepisów

- Który z niżej wymienionych składowych elementów państwowego systemu odniesień przestrzennych stosowany jest głównie w mapach urzędowych w skali 1:10000 i skalach mniejszych:

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” ( [2] - §3 pkt 4

- Kto wykonuje kontrolę zatwierdzania projektów osnów szczegółowych:

Kontrolę zatwierdzania projektów osnów szczegółowych wykonuje Wojewódzki Inspektor Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego ( [7] - §5 ust.1 pkt.2

- Proszę wskazać te materiały geodezyjne i kartograficzne (z niżej wymienionych), które ze względu na informacje jakie zawierają, kwalifikują się do nadania im klauzuli „poufne”:

Materiały geodezyjne i kartograficzne, które ze względu na ochronę interesu państwa lub interesu społecznego oznacza się klauzulą „poufne”:

1)materiały geodezyjne zawierające współrz. geodezyjne lub prostokątne płaskie w postaci liczbowej,

punktów położonych na obiektach terenu zamkniętego jeśli teren ten został za taki uznany w trybie

przewidzianym w Prawie geodezyjnym i kartograficznym,

2) wyniki pomiarów pozwalające na określenie współrz. punktów położonych na tych obiektach.

Nie dotyczy to współrzędnych urządzeń służących bezpośrednio nawigacji lotniczej.

3)mapy i bazy danych informacji o terenie zawierające jeden z następujących elementów:

a/ informację opisową lub znak graficzny informujący o przeznaczeniu obiektów wymienionych w pkt.1

albo o przeznaczeniu całego obiektu,

b/ informacje o położeniu obiektów wymienionych w pkt.1), z wyjątkiem obiektów usytuowanych

w bezpośrednim sąsiedztwie publicznych, naziemnych ciągów komunikacyjnych – linii kolejowych,

dróg, ulic, placów,

4) zobrazowania w dowolnym zakresie promieniowania elektromagnetycznego – naziemne, lotnicze i inne,

terenu zamkniętego, na którym znajdują się obiekty opisane w pkt.1).

5) materiały z przetworzenia obrazów lub innych zobrazowań satelitarnych, zawierające dodaną informację

o przeznaczeniu obiektów wymienionych w pkt.1),

6} materiały, mapy topograficzne, bazy danych informacji o terenie zawierające informacje pośrednio

demaskujące przeznaczenie terenu zamkniętego np. ogrodzenia, przesieki, bocznice kolejowe, drogi

dojazdowe, obwałowania,

7) materiały zawierające wartości deklinacji lub uchylenia  magnetycznego o błędzie mniejszym niż 3’,

podane na określony rok wraz z ich zmianą roczną, odniesione do konkretnego terenu z obszaru Polski,

lub równoważny dokładnościowo rysunek izolinii tych wartości – jeżeli od czasu ich wyznaczenia

minęło mniej niż 10 lat,

8) mapy, bazy danych zawierające informacje o:

a/ zawartości lub pojemności zbiorników materiałów pędnych, gazu oraz substancji niebezpiecznych, o

pojemności powyżej 5000 m3,

b/ rodzaju produktu transportowanego rurociągami przemysłowymi,

c/ pojemności, wysokości piętrzenia oraz czasu opróżniania jeziora zaporowego, jeśli wysokość

piętrzenia jest większa od 5 m, lub pojemność zbiornika jest większa od 1 mln m3,

d/ stawach osadowych o pojemności większej od 5000m3 i spiętrzeniu większym od 3m,

e/ wydajności ujęć wody powyżej 35 000 l/godz,

f/ wartości napięcia prądu w napowietrznych liniach przesyłowych,

g/ maksymalnym nieniszczącym obciążeniu mostów i wiaduktów.

9) wyniki szczegółowych sondaży portów wojennych i miejsc bazowania okrętów Marynarki Wojennej

oraz akwenów przez nią zastrzeżonych,

10) mapy i skorowidze map, przedstawiające rozmieszczenie terenów zamkniętych, na obszarze większym

od powiatu.

Materiały wymienione wyżej mogą być zawarte na dowolnym nośniku. Zasad powyższych nie stosuje się

do materiałów geod. i kart. wymienionych wyżej w pkt.3, 6,7 i 8 powstałych przed dniem 7 lipca 2001r.

( [ 5] - §2, 3 i 4.

- Opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (określone w tabelach I – VIII załącznika nr 1):

Opłaty określone w pytaniu:

a/ podlegają corocznie z dniem 1 marca waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług

konsumpcyjnych z roku minionego w stosunku do roku poprzedzającego miniony rok, ogłoszonym

przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim”. ( [22] - §3.   /Krótko: opłaty waloryzowane są wskaźnikiem

inflacji z roku poprzedniego/

b/ są opłatami ryczałtowymi za całość informacji i materiałów niezbędnych do wykonania prac, a także

poświadczenie dokumentów stanowiących wynik prac przeznaczonych dla zamawiającego, bez względu

na ich ilość ( [22] – Zał. nr 1 pkt. 9.

c/ nie obejmują kosztów sporządzania kopii oraz aktualizacji treści mapy zasadniczej ( [22] – Zał. nr1 pkt. 20.

- Proszę określić jaką klauzulę winny otrzymać materiały geodezyjne i kartograficzne zawierające informacje o położeniu, rodzaju, charakterze lub przeznaczeniu obiektów mających istotne znaczenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa:

„TAJNE” (( [32] art.23 ust.1 pkt.2

- Geodetą gminnym może być osoba która korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz posiada:

Geodetą gminnym może zostać osoba, która posiada:

a/ wyższe studia na kierunku geodezyjnym

b/ uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o

których mowa w art.43 pkt.1 i 2 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. /czyli zakresy 1 i 2/

c/ uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości lub ukończone studia podyplomowe z wyceny

nieruchomości,

d/ 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego

( [4] - §4 pkt.2 lit. a-d.

- Dokumentacja przekazywana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podlega kontroli. Czynności kontroli winny być wykonywane:

1.Czynności kontroli wykonują osoby:

a/ posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w geodezji i kartografii

w zakresach odpowiadających rodzajom kontrolowanych opracowań,

b/ upoważnione przez:

- Głównego Geodetę Kraju w zakresie zasobu centralnego,

- marszałków województw w zakresie zasobów wojewódzkich,

- starostów w zakresie zasobów powiatowych

- [ 11 ] - §3

2.Czynności kontroli wykonywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia

złożenia dokumentacji do kontroli ( [11] §9 ust.4

- Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pod względem funkcjonalnym dzieli się na zasób bazowy, użytkowy i przejściowy. Materiały, które utraciły przydatność użytkową podlegają wyłączeniu z tego zasobu. Materiały zasobu przejściowego tracą swą przydatność użytkową:

Materiały zasobu przejściowego tracą swoją przydatność po upływie trzech lat od chwili przyjęcia do zasobu. ( [ 21] - §7 ust.3

- Przepisy prawa ustalają rodzaje prac geodezyjnych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa wymagających współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów. Proszę wskazać który rodzaj prac, z losowo przedstawionych poniżej, nie został objęty tymi obowiązkiem:

Służba Geodezyjna i Kartograficzna i Służba Topograficzna Wojska Polskiego mają obowiązek współpracować przy wykonywaniu następujących prac mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa:

1/ zakładanie i modernizowanie podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

2/ tworzenie i aktualizowanie zbiorów danych dotyczących podstawowych osnów geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych,

3/ sporządzanie, drukowanie i aktualizowanie map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000

i 1;500 000,

4/ opracowywanie i aktualizowanie map grawimetrycznych i magnetycznych,

5/ wykonywanie fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych oraz przetwarzanie zobrazowań

satelitarnych,

6/ opracowywanie, drukowanie i aktualizowanie map lotniczych w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000

i 1:2 000 000,

7/ prowadzenie państwowego rejestru granicy Rzeczypospolitej Polskiej,

8/ tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie, na podstawie rezultatów prac, o których mowa w

punktach 3 do 7 ( [13 ] - §1

- Organem wykonawczym powiatu jest:

Organem wykonawczym powiatu jest zarząd ( [40] – art.26 ust.1

- Organem wykonawczym gminy jest::

Organem wykonawczym gminy jest wójt ( [38] art.26 ust.1

- Nieruchomościami gruntowymi (gruntami) są:

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności /grunty/,jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.( [26] – art.46 §1.

- Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. Skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego może wnieść w terminie:

Skargę do NSA można wnieść w terminie 30 dni od otrzymania decyzji ([28] – art.35 ust.1.

- Złożony przez wykonawcę do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej operat uzyskał pozytywny wynik kontroli. PODGiK winien przekazać wykonawcy materiały dla zamawiającego w terminie:

Ośrodek powinien przekazać wykonawcy materiały dla zleceniodawcy w terminie 3 dni roboczych od zakończenia

czynności kontroli ( [11] §10 ust.3.

- Który z podanych obiektów budowlanych podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie:

ZASADA OGÓLNA ( Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie. ([33] art. 43 ust.1.

Uwaga! Prawo budowlane nie określa jakie obiekty wymagają pozwolenia na budowę – wymienia tylko obiekty

budowlane nie wymagające tego pozwolenia:

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1)obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach

istniejącej działki siedliskowe

a)parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie

większej niż 4,80 m,

b) płyt do składowania obornika,

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2,

2) budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 1.000 m2 powierzchni działki,

3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,

4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,

5) wiat przystankowych i peronowych,

6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei,

7) wolno stojących kabin telefonicznych,

8) parkometrów z własnym zasilaniem,

9) boisk szkolnych,

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,

11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,

13) obiektów gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej, położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa,

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2,

16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

b) uprawiania wędkarstwa,

c) rekreacji,

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, nie stanowiących konstrukcji oporowych,

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

20) przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł,

22) obiektów małej architektury,

23) ogrodzeń,

24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych,

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,

26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody.

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

1) remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych, z zastrzeżeniem pkt 2, albo zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej lub powodzią,

2) remoncie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych oraz remoncie instalacji gazu płynnego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

3) przebudowie i remoncie przyłączy do budynku: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

4) dociepleniu ścian budynków o wysokości do 12 m,

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych,

6) instalowaniu i remoncie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

7) remoncie pomostów, o których mowa w ust. 1 pkt 16,

8) remoncie obiektów regulacji rzek,

9) wykonywaniu i remoncie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:

a) ziemnych stawów hodowlanych,

b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,

10) wykonywaniu i remoncie ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych,

11) przebudowie i remoncie sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych prowadzonych po dotychczasowych trasach,

12) przebudowie i remoncie dróg, torów i urządzeń kolejowych,

13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu, objętych uprzednio uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na wykonywanie robót czerpalnych,

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych,

15) instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych.

( [33] – art.29

- Dział pierwszy księgi wieczystej obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpis praw związanych z jej własnością:

1/ Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz

wpisy praw związanych z jej własnością. ( [29] – art.25 ust.1 pkt.1.

2/ Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze

prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego

w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka. ( [26] – art.244 §1.

3/  Użytkowanie wieczyste /mimo iż nie zalicza się do ograniczonych praw rzeczowych/ , jest prawem

związanym z własnością nieruchomości i wpisuje się je w dziale pierwszym księgi wieczystej.

( [30] - §32.

4/ Zastaw jest prawem, które można ustanowić jedynie na rzeczach ruchomych  ( [26] – art.306 § 1 i 2

5/ Hipotekę wpisuje się w dziale IV księgi wieczystej ( [30] - §46 ust.1 pkt 4.

- Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczyste są :

Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane ew. gr. i bud. ([29] – art.26 ust.1

## Proszę określić, które z podanych praw nie jest ograniczonym prawem rzeczowym:

Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze  prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka. ( [26] – art.244 §1.

- Geodeta uprawniony powinien przestrzegać przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przy wykonywaniu :

Geodeta uprawniony powinien przestrzegać przepisów KPA przy wykonywaniu rozgraniczenia nieruchomości, gdyż:

a/ rozgraniczenia dokonują wójtowie /burmistrzowie, prezydenci miast/, oraz w wypadkach określonych  w ustawie

sąd  ( [1] – art.29 ust.3,

b/ czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony  przez wójta /burmistrza, prezydenta

miasta/  ( [1] – art.31 ust1,

c/ przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego /KPA/ objęte jest postępowanie m.in. przed organami

administracji publicznej  ( [27] – art.1 pkt.1.

Z przytoczonych przepisów wynika, że geodeta upoważniony przez wójta /burmistrza, prezydenta/ występuje w imieniu organów administracji publicznej – ergo – obowiązują go przepisy KPA.

- Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzi:

Gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym

i fizycznym należy do:

1/ Głównego Geodety Kraju – w zakresie zasobu centralnego,

2/ marszałków województw – w zakresie zasobów wojewódzkich,

3/ starostów – w zakresie zasobów powiatowych. ([1] – art.40 ust.3

- Organami powiatu są:

Organami powiatu są: rada powiatu i zarząd powiatu ( [40] art.8. ust.2

- Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych stosuje się do udzielania zamówień:

Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane ( [31] – art.3

ust.1

Ustawę o zamówieniach publicznych stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez:

1/ jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem pkt.7 i 9,

........................

5/ spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia, w zakresie w jakim dysponują środkami publicznymi,

6/ wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej:

a/ państwowe jednostki organizacyjne,

b/ komunalne jednostki organizacyjne,

c/ jednostki zależne,

7/ agencje państwowe w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami,

8/ jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz ich jednostki zależne,

9/ samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki organizacyjne ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie

nieuregulowanym odrębnymi przepisami.

Do stosowania ustawy są obowiązane również inne podmioty niż wymienione wyżej, jeżeli ponad 50%

wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub bezpośrednio przez

podmioty wymienione wyżej w pktach 1-9. ( [31] – art4 ust.1 i 2

- Kto jest zobowiązany do przestrzegania przepisów  ustawy o ochronie danych osobowych:

Do przestrzegania przepisów ustawy zobowiązani są administratorzy, którymi są:

a/ organy państwowe i samorządowe, a także inne państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz podmioty

niepaństwowe realizujące zadania statutowe

b/ osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie mające osobowości prawnej, które przetwarzają dane w związku z

działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych

( [36] – art.3 ust.1 i 2 oraz art.7 pkt.3

- Organami nadzoru geodezyjnego są:

a/Główny Geodeta Kraju

b/ wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego  kartograficznego,

jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w

województwie ( [1] – art.6a ust.1 pkt.1 lit. a i b

- Zdolność prawną posiada:

Każdy człowiek od chwili urodzenia posiada zdolność prawną ( [26] art.8

- Dopuszczenie do pracy albo zlecenie prac wymagających dostępu do informacji niejawnych może nastąpić po:

Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowisku albo zlecenie pracy, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych, może nastąpić po:

1/ przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego,

2/ przeszkoleniu w zakresie ochrony  informacji niejawnych  ( [32] – art.26 ust.1 i 2

Postępowanie sprawdzające kończy się wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa lub odmową wydania takiego poświadczenia ( [32] art.36 ust.2

- Nadzór nad działalnością gminy sprawują:

Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem ( [38] – art.85

Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna

izba obrachunkowa ( [38] art.86

- Układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem „1965” oraz lokalne układy współrzędnych mogą być stosowane do dnia:

Układ „1965” oraz układy lokalne mogą być stosowane do dnia 31.12.2009r ( [2] - §4

- Wykonawca dokonujący przeglądu i konserwacji znaków geodezyjnych, w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub zagrożenia przez niego bezpieczeństwa życia lub mienia, jest obowiązany powiadomić o tym:

W przypadkach opisanych w pytaniu wykonawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić starostę ( [12] - §8

- Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu, zażalenie służy do:

Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie ( [1] - art. 30 ust. 4

- Projekty geodezyjnych osnów szczegółowych zatwierdza:

Projekty szczegółowych osnów geodezyjnych zatwierdza starosta ( [1] - art.3 ust.3 pkt 2

- Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest:

Główny Geodeta Kraju ( [1] – art.6 ust.1

- Uprawnienie zawodowe na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną do spraw uprawnień zawodowych nadaje:

Główny Geodeta Kraju ( [1] – art.45 ust.1

- Właściciel działki poprosił starostę o wydanie wymiarów jego działki bądź wskazanie innego sposobu ustalenia granic, bowiem po zakończonym kilka lat temu scaleniu gruntów znaki graniczne zostały zniszczone. Jaki sposób załatwienia sprawy należy wskazać zainteresowanemu:

W przypadku opisanym w pytaniu właściwym postępowaniem będzie wznowienie granic  ( [1] art.39 ust.1

- Decyzję określającą wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydaje:

Decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej wydaje starosta  ( [34] art.5 ust.5

- Na jakich zasadach mogą być wykonywane prace geodezyjne na terenach zamkniętych:

Prace geodezyjne na terenach zamkniętych mogą być wykonywane tylko przez wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzje o zamknięciu terenów, lub za ich zgodą. ( [1] – art.13 ust.3

- Kto jest uprawniony do sporządzania i wydawania wyrysów i wypisów dla strony z operatu ewidencyjnego:

Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków.

( [1] – art.24 ust.3

Według naszej wiedzy nie ma przepisu mówiącego o tym kto ma prawo sporządzać wypisy i wyrysy

Cytowany wyżej przepis bez wątpienia określa  kto wydaje wyrysy i wypisy i ani słowem nie wspomina kto może, lub nie może ich sporządzać. Jeśli jednak chcecie zdać ten egzamin zakreślcie kratkę z napisem „ organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków”.

- Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej decyzji w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze strona może:

Od decyzji wydanej w I instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o powtórne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji ( [27] art.127 §3

- Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ustalane są między innymi w następujących dokumentach:

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa się obowiązkowo w planie miejscowym ( [35] art.15 ust.2 pkt.1

- W związku z trójstopniowym podziałem terytorialnym państwa rejestr przebiegu granic i powierzchni gminy prowadzą:

1/Przebieg granic i powierzchnie jednostek podziału terytorialnego ewidencjonuje się w  państwowym rejestrze granic

i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa zwanym dalej „rejestrem” ( [17] - §1

2/ Rejestr prowadzą:

- Główny Geodeta Kraju w części dotyczącej przebiegu i powierzchni województw

- Wojewódzcy inspektorzy nadzoru geod. i kart, działający w imieniu wojewodów zgodnie z ich właściwością

miejscową, w części dotyczącej przebiegu granic i powierzchni gmin i powiatów.  ( [17] - §3 pkt. 1 i 2

- Wskutek zaniechania prac geodezyjnych zgłoszonych do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, geodeta wykonujący je powinien:

O zmianach zakresu, rodzaju i terminie zakończenia prac oraz o przerwaniu lub zaniechaniu  wykonania, wykonawca zawiadamia ośrodek, który przyjął zgłoszenie. Jeśli prace zostały zaniechane powinien uzgodnić z ośrodkiem, które powstałe do tej pory materiały będą podlegały przekazaniu do ośrodka ( [11] - §6

- Odwołania od decyzji starosty w sprawach należących do właściwości powiatu winny być kierowane:

Od decyzji starosty w sprawach należących do właściwości powiatu służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej  ( [40] art.38 ust.3

Takim przepisem szczególnym jest m.in.art.7b ust.2 pkt.2 prawa geodezyjnego i kartograficznego, który stanowi że wojewódzki inspektor nadzoru geod. i kart. jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geod. i kart. a organami tymi są: marszałek województwa i starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

- Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, nauce, kulturze i potrzebom obywateli. Proszę podać czyją jest on własnością:

Państwowy zasób g i k, składający się z zasobu centralnego, zasobów wojewódzkich i zasobów powiatowych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ODGiK ( [1] – art.4 ust.2

- Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest regulowane określonymi zasadami. Jakie standardy regulują te zasady:

Instrukcja techniczna O-3 – „Zasady kompletowania dokumentacji geod. i kart.” i instrukcja techniczna O-4

„Zasady prowadzenia państwowego zasobu geod i kart.  ( [14] – załącznik – pkt. 2 i 3

- Istnieją obligatoryjne zasady i tryby zgłaszania prac kartograficznych i  geodezyjnych do zasobu. Jakie rodzaje prac nie podlegają takiemu zgłoszeniu:

Nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia i przekazywania dokumentacji do zasobu następujące prace:

1/ tyczenie obiektów budowlanych oraz pomiary budowlano – montażowe,

2/ pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych,

3/ pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli i urządzeń,

4/ prace geodezyjne wykonywane ma terenach zamkniętych,

5/ pomiary geodezyjne do orientacji podziemnych wyrobisk górniczych, pomiary deformacji powierzchni

górotworu oraz pomiary służące do wyznaczenia zasięgu złóż kopalin i określenia warunków geologicznych

i hydrogeologicznych,

6/ pomiary specjalne wykonywane na terenach kolei, lotnisk oraz dróg lądowych i wodnych, na potrzeby eksploatacji

urządzeń na tych obiektach,

7/ pomiary specjalne wykonywane na terenach lasów oraz opracowania dla urządzania lasu,

8/ pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów i projektowania płodozmianów oraz renowacji

i konserwacji urządzeń wodno – melioracyjnych,

9/ reprodukowanie map i materiałów geod. i kart. do użytku wewnętrznego zleceniodawcy i wykonawcy,

z zastrzeżeniem przepisów art.18 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

/art. 18 reguluje kwestię pozwoleń na reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie

map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących państwowy zasób geod. i kart/

10/ kartograficzne opracowania robocze do użytku wewnętrznego zleceniodawcy i wykonawcy,

11/ prace kartograficzne polegające na kompilacji różnych materiałów nie pochodzących z państwowego zasobu

geod. i kart,

12/ tematyczne opracowania kartograficzne realizowane z wykorzystaniem uzyskanych za zezwoleniem

/art.18 ustawy – Prawo geod. i kart./ , materiałów państwowego zasobu geod. i kart. bez zmiany ich treści.

Jeżeli jednak w trakcie wykonywania wyżej wymienionych prac stwierdzone zostaną zmiany danych ewidencji gruntów, treści mapy zasadniczej, sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych lub zostanie wykonana stabilizacja osnowy geodezyjnej, to praca taka podlega w stosownej części zgłoszeniu i przekazaniu wyników do ODGiK.  ( [11] -§13 ust.1 i 2

- Prace geodezyjne i kartograficzne podlegające zgłoszeniu do państwowego zasobu, muszą być zgłoszone do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Który ośrodek będzie właściwym do przyjęcia zgłoszenia, jeśli opracowywany obiekt znajduje się na terenie kilku powiatów:

Jeżeli opracowywany obiekt jest położony na obszarze kilku powiatów lub województw, zgłoszenie pracy  wykonawca składa w ośrodku, na którego terenie występuje największa część obiektu. Po jego potwierdzeniu kopię zgłoszenia pracy wykonawca składa w pozostałych ośrodkach  ([11] - §3 ust.2

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne przyjmowane do państwowego zasobu, przestrzeganie przepisów dotyczących reprodukowania rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny podlegają kontroli. Kto w zakresie zasobów wojewódzkich jest uprawniony do takiej kontroli:

Do kontroli w zakresie zasobów wojewódzkich są uprawnieni:

a/ wojewódzki inspektor nadzoru geod. i kart., działający w imieniu wojewody ( [7] - §5 ust.1 pkt.2

b/ marszałek województwa przy pomocy geodety województwa odpowiednio do jego właściwości na terenie

województwa ( [7] -§5 ust.1 pkt.3

- Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny wymaga zezwolenia. Kto wydaje takie zezwolenie w zakresie zasobu powiatowego:

Zezwolenie wydaje starosta ( [1] – art.18

- Nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. W czyjej gestii leży nadzór nad prowadzeniem bazowego zasobu powiatowego:

Nadzór sprawuje wojewoda przy pomocy wojew.insp.nadz.geod. i kart. ( [1] – art.6a ust.1 pkt.1 lit.b

- Każda mapa topograficzna czy zasadnicza posiada określone godło. Arkusze tych map oznaczone są godłami w zależności od skali mapy. Jakiej mapy dotyczy godło N-34-115-C-c-4:

1:10 000

- Jednym z materiałów gromadzonym w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym jest ortofotomapa. Czym jest ta ortofotomapa:

1/Mapa, na której treść sytuacyjna przedstawiana jest obrazem fotograficznym ze zdjęć lotniczych przetworzonych

metodą różniczkową -( PN-91/ N-02220 – Fotogrametria - pkt.2.5.7

2/Obraz fotograficzny terenu sporządzony z przetworzonych różniczkowo zdjęć lotniczych ( PN-87/N-02260

- Kartografia – pkt.2.1.31

- Pewne informacje z dziedziny geodezji i kartografii stanowią tajemnicę państwową. Jaki akt prawny określa rodzaje tych informacji:

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999r o ochronie informacji niejawnych. ( [32] – art.2 – zał. nr 1 –  Wykaz informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową

- Kto zatwierdza projekty szczegółowych osnów poziomych:

( patrz pytanie nr 31

- Czy ewidencja gruntów i budynków obejmuje lokale, a jeżeli tak to jakie:

TAK - ( [1] art.20 ust.1 pkt.3

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje samodzielne lokale mieszkalne lub o innym przeznaczeniu w rozumieniu

przepisów ustawy  z dnia 24.06.1994r o własności lokali /Dz.U. z 2000r nr 80 poz.903/ ( [16] §2 ust.1 pkt.5

W ewidencji gruntów nie wykazuje się budynków, których budowa w świetle przepisów prawa budowlanego, nie

wymaga pozwolenia lub zgłoszenia oraz lokali wyodrębnionych w tych budynkach ( [16] § 78 i §79

- Lasem nazywamy grunt pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) drzewami i krzewami oraz runem leśnym lub przejściowo pozbawiony roślinności o zwartej powierzchni co najmniej:

Co najmniej 0,10ha  ( [37] – art.3 pkt.1

- Granicę między gruntami pokrytymi wodami a gruntami przyległymi do tych wód stanowi linia brzegu. Linię brzegu ustala:

Linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych ustala w drodze decyzji:

1/ właściwy terenowo organ administracji morskiej /Dyrektor Urzędu Morskiego/ - dla morskich wód   wewnętrznych,

2/ właściwy wojewoda – dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych,

3/ właściwy starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej – dla pozostałych wód.( [39] art.15 ust.1

i ust.2 pkt.1-3

- Na czyje zlecenie geodeci mogą wykonywać pomiary na terenach zamkniętych:

( patrz pytanie nr 36

- Strony postępowania administracyjnego są w posiadaniu decyzji, które stały się ostateczne i strony nabyły prawa. Czy decyzja taka może być uchylona lub zmieniona:

Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się temu i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony  ( [27] – art.155

- Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Kto może być pełnomocnikiem strony:

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych ( [27] - art.33 §1

- Po jakim okresie tracą przydatność użytkową materiały zasobu przejściowego:

( patrz pytanie nr 8

- Organem właściwym ds. rozgraniczenia jest:

Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie /burmistrzowie, prezydenci miast/ oraz w wypadkach określonych w ustawie, sądy ( [1] art.29 ust.3

- Organ administracji publicznej może pismo doręczyć, przez:

Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy ( [27] – art.39

- W sprawach dotyczących nieruchomości właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się:

Właściwość miejscową w sprawach dotyczących nieruchomości ustala się według miejsca jej położenia.

Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości ( [27] art.21 §1 pkt.1

- Organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest:

Organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego są samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej ( [27] art.27 pkt.1

- Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych według Prawa geodezyjnego i kartograficznego należy do zadań:

Ochrona znaków należy do zadań starosty ( [1] art.7d pkt.6

- Po jakim okresie uważa się żądanie wszczęcia postępowania za wycofane od czasu jego zawieszenia, jeżeli o zawieszenie postępowania wystąpiła wcześniej strona, na żądanie której postępowanie zostało wszczęte:

Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane  ( [27] – art.98 §2

- Kontrola przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne może być przeprowadzana w zakresie:

Kontrola przedsiębiorców może być przeprowadzana w zakresie:

1/ zgodności wykonywania prac geod. i kart ze standardami technicznymi dotyczącymi geod. i kart oraz krajowego

systemu informacji o terenie,

2/ wypełniania obowiązku:

a/zgłaszania prac geod. i kart. oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do

państwowego zasobu geod. i kart.

b/uzyskiwania zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania

i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących państwowy zasób geod.

i kart.

3/ posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geod. i kart.

4/ zatwierdzania projektów osnów szczegółowych

5/ wypełniania obowiązku ochrony informacji niejawnych w działalności geod. i kart.( [7] - §4 ust.2

- Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu według KPA uważa się:

Za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni - ( [27] art.57 §4

- Odwołania od decyzji starosty z zakresu geodezji i kartografii powinny być kierowane do:

Odwołania powinny być kierowane do wojew. insp. nadz. geod. i kart. ([1] art.7b ust.2 pkt.2

- Za nie zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych lub nie przekazywanie materiałów, powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, lub informacji o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego grozi:

Kara grzywny. Orzekanie następuje na podstawie przepisów w sprawach o wykroczenia ( [1] – art.48 ust.1

pkt.1 i ust.2

- Osobami prawnymi są:

Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają  osobowość prawną ( [26] art.33

- W przypadku wydania – w pierwszej instancji przez Głównego Geodetę Kraju (na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego) niekorzystnej dla geodety uprawnionego decyzji, geodeta ten może:

Geodeta może zwrócić się o powtórne rozpatrzenie sprawy gdyż ilekroć w przepisach KPA jest mowa o ministrach rozumie się przez to także kierowników centralnych urzędów administracji rządowej a więc i Głównego Geodetę Kraju. ( [27] art.5 §2 pkt.4  ( Patrz także pytania nr 32 i 38

- Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać kierowane do nich sprawy w terminach, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy - proszę wskazać termin niewłaściwy:

1.Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,

2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione

przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane lub

znane organowi z urzędu, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ

prowadzący postępowanie,.

3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić w ciągu miesiąca, a sprawy

szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu

odwoławczym – w ciągu miesiąca od daty otrzymania odwołania.( [27] – art.35 §1, 2 i 3

- Który z układów współrzędnych płaskich prostokątnych nie jest stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych, związanych z wykonywaniem mapy zasadniczej:

Nie jest stosowany układ „1992”. W pracach geod. i kart. związanych z wykonywaniem mapy zasadniczej stosuje się układ „2000” a do dnia 31.12.2009r mogą być również stosowane układy lokalne i układ „1965” ( [2] -§3 pkt.3 i §4

- Kto sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju stanowiącym centralny organ administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii:

Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa ( [1] – art.6 ust. 2 /aktualnie min. infrastruktury/

- Dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym należy do zadań:

Dysponowanie funduszem powiatowym należy do zadań starosty ( [1] art.41 ust.5 pkt.3

- Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z urzędu w przypadku:

Rozgraniczenie przeprowadza się z urzędu przy scalaniu gruntów, a także jeżeli brak jest wniosku strony,

a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia. ( [1] – art.33 ust.2

- Właściciel będący stroną w postępowaniu rozgraniczeniowym niezadowolony z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu decyzji w tej sprawie, przekazania do:

Strona w tym przypadku może żądać przekazania sprawy sądowi  ( [1] – art.33 ust.3

- Dokończ definicję: Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu jednorodny pod względem prawnym ...:

........, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych ( [16] §9 ust.1

- Materiały zasobu przejściowego jako część operatu technicznego złożonego zgodnie z zasadami do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej tracą swą przydatność użytkową:

( patrz pytanie nr 8

- Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia niezwłocznie zawiadomić:

Właściwego starostę ( [1] art.15 ust.2 pkt.3

- Wywłaszczenie nieruchomości jest dopuszczalne gdy:

Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym

odszkodowaniem ( [41] – art. 21 ust.2

- Organem reprezentującym Skarb Państwa (właściwym) w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest:

Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej - ( [42] – art.11 ust.1

Uwaga: Od tej zasady jest szereg wyjątków określonych w ustawie o gosp. nieruchomościami i innych ustawach

np. [37] i [43]

- Wojewoda wykonuje zadania z zakresu geodezji i kartografii poprzez:

Wojewódzkiego insp. nadzoru geod. i kart. jako kierownika inspekcji  geod. i kart. wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie ( [1] art.6a ust.1 pkt.b

- Decyzja administracyjna rozstrzyga sprawę:

Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej

instancji ( [27] art.104 §2

- Odwołanie służy stronie od:

Odwołanie służy stronie od decyzji wydanej w pierwszej instancji ( [27] – art.127 §1

- Spory o właściwość pomiędzy organami administracji publicznej a sądami rozstrzyga:

Kolegium Kompetencyjne przy Sądzie Najwyższym - ( [27] – art.190

- Prace geodezyjne na terenach zamkniętych mogą wykonywać:

( patrz pytanie nr 36

- Działka ewidencyjna to:

Działka ewidencyjna to ciągły obszar gruntu położony w granicach jednego obrębu jednorodny pod względem

prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych ( [16] - §9 ust.1

- Podziału jednostki ewidencyjnej na obręby dokonuje:

Podziału jednostki ewidencyjnej na obręby i określenia ich granic dokonuje starosta, po zasięgnięciu opinii

właściwego miejscowo organu do spraw zagospodarowania przestrzennego oraz właściwej miejscowo

jednostki statystyki publicznej ( [16] - §8 ust.1

- Czy osoba ubiegająca się o uprawnienia w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji może sporządzić odpis protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia zawodowe:

TAK – gdyż postępowanie kwalifikacyjne odbywa się przed organem administracji publicznej /Główny Geodeta

Kraju/ i jest sprawą indywidualną, a tym samym podlega przepisom KPA.

Organ prowadzący postępowanie obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzania

z nich notatek i odpisów, a ponadto strona może żądać wydania jej z akt sprawy  uwierzytelnionych odpisów, jeśli jest to uzasadnione jej ważnym interesem ( [27] – art.73 §2 i art.75 §1

W orzecznictwie przyjmuje się, że rozstrzygnięcia, które nie zawierają wszystkich przewidzianych przez KPA elementów decyzji, są decyzjami administracyjnymi. Wystarczające jest by rozstrzygnięcie zawierało oznaczenie organu, który je wydaje, adresata, istotę rozstrzygnięcia i podpis osoby reprezentującej organ administracji publicznej, i powinno być wydane w formie pisemnej. Warunki te spełnia świadectwo uprawnień zawodowych.

Odmowa wydania uprawnień zawodowych następuje w decyzji ( [1] – art.45 ust.2.

Tak więc, w obu przypadkach – nadania uprawnień lub odmowy ich nadania – mamy do czynienia z decyzjami i obowiązują przepisy KPA.

- Czy starosta może upoważnić pracownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków:

a/Organ admin.publ. może w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do

załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji, postanowień

i zaświadczeń ( [27] – art.268a

b/Starosta może upoważnić m.in. pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników

jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania  w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu

administracji publicznej należących do właściwości powiatu. ( [40] – art.38 ust.2

- Czy osobie mającej uprawnienia zawodowe, ale wykonującej swoje zadania bez należytej staranności, można:

a/ udzielić upomnienia

b/ udzielić nagany z wpisem do centralnego rejestru,

c/ zawiesić uprawnienia zawodowe na okres 6 m-cy do jednego roku, albo do czasu ponownego złożenia

egzaminu z wynikiem pozytywnym,

d/ odebrać uprawnienia zawodowe, z możliwością ubiegania się o ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od

dnia ich odebrania.

W powyższych sprawach orzeka Główny Geodeta Kraju na wniosek WINGiK ( [1] – art.46 ust.1 i 2

- Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego zatwierdza osnowę:

WINGiK  nie zatwierdza osnów ( [1] –art.3 ust.3

- Geodeta w trakcie prac związanych z założeniem osnowy stwierdził, że wieża triangulacyjna grozi zawaleniem, w związku z tym niezwłocznie powiadamia:

( patrz pytanie nr 29

Z krajobrazu Polski  zniknęła  już znakomita większość wież triangulacyjnych. Te, które się jeszcze ostały prawie na pewno grożą zawaleniem – może pora rozebrać te resztki i załatwić sprawę raz na zawsze - choćby to oznaczało, że zubożeje zestaw pytań egzaminacyjnych.

- Po zakończonej kontroli przedsiębiorcy, polegającej na sprawdzeniu przestrzegania przez niego przepisów dotyczących geodezji i kartografii został mu przedłożony protokół kontroli. Jeśli przedsiębiorca nie zgadza się z jego ustaleniami, ma prawo:

a/ odmówić podpisania protokołu i w ciągu 3 dni złożyć wyjaśnienia przyczyn odmowy,

b/ przed podpisaniem protokołu zgłosić zastrzeżenia do jego treści,

c/ w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu złożyć do organu, który zarządził kontrolę zastrzeżenia do jego ustaleń

( [7] -§13 ust.3,6 i 7

Według naszego, być może nieuprawnionego mniemania, kontrolujący powinien poinformować kontrolowanego

o jego uprawnieniach.

- Część materiałów geodezyjnych i kartograficznych ze względu na ochronę interesów państwa lub interesu społecznego określa się klauzulą „poufne”. Dotyczy to materiałów:

( patrz pytanie nr 3

- W przypadku wykonywania prac geodezyjnym o procesie złożonym i długotrwałym prowadzony jest dziennik prac geodezyjnych i kartograficznych. Po zakończeniu prac będzie on wchodził w skład:

Dziennik prac geod. i kart. wchodzi w skład akt postępowania przeznaczonych dla wykonawcy ( Instr. O-3 §6 pkt.4

- Geodeta wykonuje pracę nietypową, dla której sposób opracowania materiałów nie jest podany w powszechnie obowiązujących standardach technicznych w związku z tym sposób opracowania tych materiałów będzie ustalony:

W takim przypadku zasady i tryb wykonania pracy ustalane są indywidualnie pomiędzy wykonawcą i ośrodkiem,

z zachowaniem formy pisemnej ( [11] -§5 ust.5

- Właściciel nieruchomości wystąpił do starosty z wnioskiem o wszczęcie postępowania o podział nieruchomości. Co powinien uczynić starosta:

Przesłać wniosek do wójta /burmistrza, prezydenta/ właściwego dla położenia nieruchomości, gdyż są oni organami właściwymi w sprawach podziałów  i zawiadomić o tym wnioskodawcę ( [27] art.65 ust.1 ( [42] – art.93 ust.4, art.96 ust.1

- Grunty wraz z częściami składowymi gruntu tj. budynkami i innymi urządzeniami trwale z gruntami związane jak również drzewa i inne rośliny od chwili ich zasadzenia lub zasiania. Przedstawiona definicja odnosi się do:

Definicja odnosi się do nieruchomości ( [26] – art.46 §1 i art.48

- Spory o właściwość między organami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga:

Sad administracyjny /NSA/ - ( [27] art.22 §1

- Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii na terenach wiejskich jest:

( patrz pytanie nr 32

- W związku z aktualizacją mapy zasadniczej na zlecenie wójta gminy zachodzi potrzeba założenia szczegółowej osnowy wysokościowej. Z projektem do zatwierdzenia takiej osnowy geodeta winien wystąpić do:

( patrz pytanie nr 31

- Geodeta uprawniony wygrał przetarg na wykonanie mapy do celów projektowych wykonywanej na zlecenie prezydenta miasta. W tym celu musi wyjść na tereny osób prywatnych właścicieli nieruchomości w celu dokonania pomiarów aktualizacyjnych. Dokumentem upoważniającym do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych jest:

Dokumentem tym jest zgłoszenie pracy geodezyjnej potwierdzone przez ODGiK ( [1] – art.13 i [11] – zał. nr 1

- Geodeta przekazał operat z projektem podziału do ODGiK. W jakim terminie powinny być wykonane czynności kontrolne tej dokumentacji:

( patrz pytanie nr 7

- Postępowanie administracyjne zostało zakończone ostateczną decyzją administracyjną. Czy strona uczestnicząca w postępowaniu może wystąpić o wznowienie postępowania:

Strona zawsze może wystąpić o wznowienie postępowania ale wznowienie jest możliwe gdy:

1/dowody na których podstawie wydano decyzję okazały się fałszywe,

2/decyzja została wydana w wyniku przestępstwa,

3/decyzja wydana została przez pracownika lub organ, który podlega wyłączeniu,

4/strona bez własnej winy nie uczestniczyła w postępowaniu,

5/wyjdą na jaw istotne okoliczności lub nowe dowody, które istniały w dniu wydania decyzji ale nie były

znane organowi,

6/decyzję wydano bez uzyskania  wymaganego prawem stanowiska innego organu,

7/zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy

wydawaniu decyzji,

8/ decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub

zmienione,

9/Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu lub ustawy, na podstawie których została wydana decyzja

( [27] – art.145 §1 i art.145a §1

Wznowienie następuje z urzędu lub na wniosek strony. Wznowienie z przyczyn podanych wyżej w pkt.4 i 8 następuje tylko na żądanie strony ( [27] – art.147

- W trakcie geodezyjnego opracowywania projektu budowlanego związanego z budową szkoły gminnej geodeta stwierdził rozbieżność danych liczbowych dotyczących tego samego elementu budowli. Kto decyduje, które dane należy przyjąć do geodezyjnego opracowania:

Decyzję musi podjąć projektant ( [33] – art.20 ust.1 pkt.3

- Organem właściwym do poświadczenia za zgodność z oryginałem wyrysu z ewidencji gruntów i budynków jest:

Starosta jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków ( [1] – art.22 ust.1

- Mając na uwadze pojęcia: zdolność prawna osób fizycznych i zdolność do czynności prawnych osób fizycznych wybierz właściwe:

Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.

Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności czyli z chwilą ukończenia lat osiemnastu.

Małoletni uzyskuje pełnoletność z chwilą zawarcia małżeństwa i nie traci jej w razie jego unieważnienia

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna  ( [26] art.8, 10-12 i 14, 15

- Nieruchomość pana Kowalskiego jest położona bardzo blisko drogi powiatowej. Co geodeta winien podpowiedzieć właścicielowi nieruchomości, gdy się okaże, że dana nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej:

Należy Kowalskiemu poradzić by zawarł umowy z sąsiadami których grunty oddzielają go od drogi publicznej.

o ustanowienie – za wynagrodzeniem - drogi koniecznej Jeśli nie dojdzie z nimi do porozumienia to pozostaje mu wystąpić do sądu o przeprowadzenie przez grunty sąsiadów drogi koniecznej. ( [26] art.145

- Zleceniodawca w trakcie wykonywania prac zerwał umowę. Geodeta część prac już wykonał. W takiej sytuacji geodeta wykonawca:

Jeśli z zerwaniem umowy wiąże się przerwanie lub zaniechanie prac to geodeta powinien postąpić jak w odpowiedzi na pytanie nr 41

- Geodeta wykonał podział na zlecenie wójta gminy. Jakie uprawnienia przysługują wykonawcy prac geodezyjnych w przypadku odmowy włączenia dokumentacji do zasobu:

Wykonawca może złożyć do WINGiK wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do  zasobu ( [11] - §12 ust.2.

- Geodeta otrzymał zlecenie na wznowienie znaków granicznych. O czynnościach tych:

O czynnościach wznowienia znaków granicznych geodeta zawiadamia zainteresowane strony nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem wznawiania granic ( [1] art.39 ust.3 i art.32 ust.1-4

- Jednym z zadań służby geodezyjnej i kartograficznej jest opracowanie zasad uzgodnień dotyczących usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Zadanie to należy do:

Głównego Geodety Kraju ( [1] art.7a pkt.16

- Każdy geodeta prowadzący działalność gospodarczą podlega kontroli w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii. Kontrolowanemu służy prawo wniesienia zastrzeżeń do ustaleń protokołu kontroli, do organu zarządzającego kontrolę w terminie:

( patrz pytanie nr 96

- Główny Geodeta Kraju jest uprawniony do stosowania sankcji wobec osób posiadających uprawnienia zawodowe. Decyzje w tej sprawie Główny Geodeta Kraju podejmuje na wnioski skierowane przez:

W sprawach tych orzeka Główny Geodeta Kraju na wniosek WINGiK ( [1] – art.46 ust.2

- Decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać

( patrz pytanie nr 78

- Do starostwa powiatowego wpłynęła skarga zleceniodawcy na geodetę uprawnionego wykonującego usługę w zakresie rozgraniczenia i podziału nieruchomości. Co w tej sprawie powinien wykonać Starosta:

Starosta powinien przesłać skargę wójtowi /burmistrzowi, prezydentowi/ właściwemu dla położenia obiektu na którym pracuje geodeta gdyż:

a/ przy rozgraniczeniu geodeta działa z upoważnienia wójta /burmistrza, prezydenta/ ( [1] – art.31 ust.1

b/ jeśli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy powinien w ciągu 7 dni przesłać ją organowi właściwemu

i powiadomić o tym skarżącego albo wskazać mu organ właściwy ( [27] – art.231

c/ to, że geodeta wykonywał równocześnie podział nieruchomości nie ma dla sprawy znaczenia

Wywód może być błędny, bo w odróżnieniu od pytającego, nie znamy treści skargi.

- W sprawach, które reguluje ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne organem pierwszej instancji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest:

WINGiK ( [1] – art.7b ust.2 pkt.1

- Do ważnych zadań Starosty należy zakładanie osnów szczegółowych i ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Organem wyższego stopnia w tych sprawach w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest:

( patrz pytanie nr 124 ( [1] art.7b ust.2 pkt.2

- Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii powinny posiadać uprawnienia zawodowe w zakresach stosownych do wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych. Posiadanie takich uprawnień podlega kontroli prowadzonej przez:

WINGiK ( [1] art.7b ust.1 pkt.1 lit.b

- Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:

1/organy nadzoru geod. i kart., które stanowi Główny Geodeta Kraju i wojewoda działający przy pomocy WINGiK

2/organy administracji geod. i kart, które stanowią marszałkowie województw działający przy pomocy geodetów

województw  i starostowie ( [1] art.6a ust.1

- Starosta wydaje decyzję administracyjną w I instancji w sprawach określonych ustawą prawo gik. Odwołanie od niej stronie w określonym terminie przysługuje do:

Do WINGiK gdyż jest on organem wyższego stopnia w stosunku do organu administracji geod. i kart. jakim jest

starosta ( [1] – art.7b ust.2 pkt.2

- Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego wydał jako organ I instancji decyzję w sprawach określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne. Do jakiego organu przysługuje stronie odwołanie:

Do Głównego Geodety Kraju jako organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów KPA ( [1] – art.7a pkt.2

- Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wydał w II instancji decyzję administracyjną. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może:

Odwołać się do NSA ( patrz pytanie nr 13

- Strona może wnieść skargę na decyzję wydaną w postępowaniu do NSA w terminie:

( patrz pytanie nr 13

- Wójt gminy wydał postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczającego. Strona niezadowolona:

( patrz pytanie nr 30

- Geodeta wykonujący czynności ustalenia przebiegu granic wzywa strony do stawienia się na gruncie.

( patrz pytanie nr 114

- Przy ustalaniu linii brzegu śródlądowych dróg wodnych organem właściwego do wydania decyzji jest:

Właściwy wojewoda ( patrz też pytanie nr 56

- Kto zatwierdza projekty geodezyjnych osnów szczegółowych:

( patrz pytanie nr 31

- Kto sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju:

( patrz pytanie nr 75

- Do czyich zadań należy zakładanie osnów szczegółowych:

Do starosty  ( [1] – art.7d pkt.3

- Kto prowadzi rejestr granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa w zakresie dotyczącym województwa:

WINGiK  ( [1] – art.7b ust.1 pkt.5

- Kto sporządza wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów.:

Marszałkowie województw /Geodeci Wojewódzcy/ ( [1] – art.25 ust.2

- Kto jest zobowiązany do opracowania wytycznych dotyczących powszechnej taksacji nieruchomości:

Główny Geodeta Kraju ( [1] – art.7a pkt.12

- W przypadku zatwierdzonego decyzją wójta, o przebiegu granicy w postępowaniu rozgraniczeniowym, stronie niezadowolonej z  ustalenia przebiegu granicy służy prawo:

( patrz pytanie nr 78

- Do kogo służy zażalenie na postanowienie wójta o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego:

( patrz pytanie nr 30

- Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości należy do zadań:

Starosty  ( [1] – art.7d pkt.5

- Grunty nadające się do produkcji ziemiopłodów rolniczych ale zajęte pod plantacje choinek w ewidencji gruntów i budynków zalicza się do:

Są to grunty zaliczane do użytków rolnych /grunty orne/ ( [16] – zał. nr 6 pkt.1 ppkt.1 lit.b

- Wójt Gminy wydał decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości w sytuacji zgodnego oświadczenia stron co do przebiegu granicy. Jedna ze stron w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wycofała zgodę i wniosła zastrzeżenie do przebiegu granicy. Wójt gminy powinien:

Powinien przekazać sprawę sądowi  ( [1] – art.33 ust.3

- Powiatowy Ośrodek dokumentacji geodezyjnej  i kartograficznej odmówił włączenia do zasobu sporządzonej przez wykonawcę prac geodezyjnych dokumentacji zwracając ją wraz z protokółem zawierającym uzasadnienie prawne i techniczne odmowy. Wykonawca ma prawo:

( patrz pytanie nr 113

- Skargę na ostateczne rozstrzygnięcie organu skarżący może wnieść bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie:

( patrz pytanie nr 13

- Marszałek Województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa jest:

Jest organem administracji geod. kart. wykonującym  zadania przy pomocy geodety województwa  ( [1] – art.6a ust.1 pkt.2 lit.a

- Baza metadanych obejmująca obszar powiatu zawiera informacje o:

Metabaza dla powiatu zawiera informacje o: istniejących bazach danych i systemach, ich nazwach, administratorze lub dysponencie, zakresie tematycznym danych, ich formacie i stanie aktualności, formie dostępu i statusie prawnym ( [24] - §5 ust.1 pkt.5

- Strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Termin do złożenia podania o wznowienie postępowania biegnie od dnia w którym strona dowiedziała się o dotyczącej jej decyzji. W podanej sytuacji jest to okres:

Jednego miesiąca ( [27] – art.148 §1

- Jakie elementy obejmuje ewidencja sieci uzbrojenia terenu:

Podstawowym elementem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu jest przewód stanowiący liniowy fragment sieci określonego rodzaju. Dla każdego przewodu prowadzi się operat ewidencyjny ( [19] - §4 i §5 ust.1

- Kto z niżej wymienionych w ramach Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej:

( patrz pytanie nr 123

- Projekty których osnów geodezyjnych zatwierdzane są przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

( patrz pytanie nr 94

- Który organ jest właściwy w sprawie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmuje rada gminy. Sporządzenie projektu planu należy do zadań wójta /burmistrza, prezydenta/. Plan uchwala rada gminy i staje się on prawem miejscowym. ( [35] – art.14, 15, 20

- W jakim przypadku organ przeprowadza w toku postępowania rozprawę:

W każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie toku postępowania bądź osiągnięcie celu

wychowawczego albo gdy wymaga tego przepis prawa ( [27] – art.89 §1

- Czy dla terenów zamkniętych sporządza się mapę zasadniczą:

Dla terenów zamkniętych, zamiast mapy zasadniczej, sporządza się odrębne mapy zawierające w treści również

sieć uzbrojenia podziemnego. Sporządzenie i aktualizowanie tych map należy do właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych ustalających granice terenów zamkniętych ( [1] – art.4 ust.2

- Granica gmin dzieli nieruchomość gruntową na dwie nierówne sobie części. Która z gmin posiada właściwość miejscową do orzekania w sprawach dotyczących tej nieruchomości:

( patrz pytanie nr 63

- Czy udostępnienie zasobu odbywa się z uwzględnieniem przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Udostępnianie zasobu odbywa się z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, o prawie

autorskim i prawach pokrewnych oraz o ochronie danych osobowych ( [21] -§10 ust.3

- Podstawę do sporządzania map tematycznych stanowią:

1/Podstawą do sporządzania tematycznych są mapy ogólnogeograficzne lub mapa zasadnicza ( Instr.techn

K-3 §5

2/Do podstawowych materiałów przy sporządzaniu map tematycznych zalicza się:

a/ opracowania kartograficzne lub wybrane elementy treści tych opracowań wykorzystywane jako materiał

podkładowy, na tle którego przedstawiana jest treść tematyczna mapy,

b/ istniejące mapy o tematyce dotyczącej treści opracowywanej mapy tematycznej,

c/ wyniki pomiarów i badań terenowych, zdjęcia lotnicze, dane statystyczne i ewidencyjne, wyniki obliczeń itp.,

związane z tematyką mapy,

d/ szczegółowe opracowania  kartograficzne dotyczące tematyki mapy  ( Instr.techn, K-3 §21 ust.2

3/ Mapami ogólnogeograficznymi są również mapy topograficzne, które służą jako materiał podkładowy do

opracowania map tematycznych ( Instr. techn. K-2 §10

- Tereny zamknięte ustanawiają:

1.Tereny zamknięte są ustalane decyzjami właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. W decyzjach

określane są też granice terenów zamkniętych,

2. Organy wydające w tych sprawach decyzje, przekazują starostom dokumentację geodezyjną określającą

powierzchnię i przebieg granic terenów zamkniętych, a także zawiadamiają Głównego Geodetę Kraju o ustaleniu

terenu zamkniętego oraz podają klauzule tajności dotyczącą obiektów na tym terenie.

3. Jeżeli teren utracił charakter zamknięty, zarządzający nim obowiązany jest przekazać właściwemu staroście

dokumentację geodezyjną i kart. oraz sporządzone mapy w celu włączenia ich do zasobu PODGiK.

( [1] – art.4 ust. 2a-c

- Obywatel niezadowolony z wydanej przez starostę decyzji w sprawie regulowanej przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego odwołanie wniesie do:

( patrz pytanie 124

- Właściciel nieruchomości, który stwierdził, że posadowiony na jego nieruchomości znak geodezyjny został uszkodzony winien niezwłocznie powiadomić o tym:

( patrz pytanie nr 81

- Sprawy związane z zakładaniem i prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków regulują przepisy ustawy:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( [1] – Rozdział 4

- Ewidencję gruntów i budynków prowadzą:

Starostowie ( [1] – art.7d pkt.1

- Czynności kontroli operatu złożonego do ewidencji winny być wykonane:

( patrz pytanie nr 7

- Materiały przeznaczone dla zamawiającego ośrodek winien wydać wykonawcy po zakończeniu kontroli:

( patrz pytanie nr 14

- Proszę wskazać, które rodzaje prac podlegają obowiązkowi zgłoszenia, a następnie przekazania materiałów do zasobu gik:

( patrz pytanie nr 45

- Czy do wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu, dla umożliwienia określenia opłaty pobieranej przez ośrodek , podaje się wartość:

We wniosku podaje się informacje o ilości jednostek, według których zostanie określona opłata należna ośrodkowi

( [11] §7 ust.3 pkt.2

- Jaki dokument upoważnia geodetę do wejścia na cudzą nieruchomość w celu wykonania pomiaru:

( patrz pytanie nr 105

- Która z wymienionych robót podlega obowiązkowi zgłoszenia do PODGiK:

( patrz pytanie nr 45

- Spory o właściwość rzeczową między Starostą a Wojewodą rozstrzyga:

( patrz pytanie nr 102

- Które z wymienionych zadań należy do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru geodezyjnego i Kartograficznego:

Za wyjątkiem zadań zastrzeżonych dla admin. geod. i kart. do WINGiK należy:

1/ kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy – Prawo geod. i kart., w tym:

a/zgodność wykonania prac geod i kart z przepisami

b/posiadanie uprawnień zawodowych

2/kontrolowanie działania administracji geod i kart – czyli marszałków i starostów

3/współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru

geod i kart.

4/ewidencjonowanie lokalnych systemów informacji o terenie oraz przechowywanie kopii zapasowych baz danych

w tym ew. gr. i bud.

5/prowadzenie rejestru granic i powierzchni zasadniczego podziału terytorialnego państwa w zakresie dotyczącym

województwa

6/wyrażanie, na wniosek starosty, opinii o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań geod –kart.

7/pełnienie roli organu I instancji w sprawach określonych w prawie geod. i kart.

8/pełnienie roli organy wyższego stopnia w stosunku do organów admin. geod i kart – czyli marszałków i starostów

( [1] – art.7b

- Znaki geodezyjne podlegające ochronie to:

1/Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie

( [1] – art15 ust.1

2/Ochrona znaków obejmuje znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, grawimetrycznej i magnetycznej, a także urządzenia zabezpieczejące te znaki oraz budowle triangulacyjne ( [12] §2 i 3

3/ Nie podlegają ochronie znaki umieszczone na okres przejściowy /n.p. na terenie budowy/ i stosowane przy zakładaniu osnow pomiarowych ( [12] - §12

- O przedmiocie i terminie rozpoczęcia kontroli zarządzający kontrolę powiadamia kierownika jednostki kontrolowanej w terminie:

7 dni przed rozpoczęciem kontroli ( [7] - §9 ust.4

- W czasie kompleksowej kontroli przedsiębiorstwa jeden członek zespołu kontrolującego sprawdzał opracowanie związane z założeniem, pomiarem i opracowaniem wyników podstawowej osnowy realizacyjnej. Jaki zakres uprawnień zawodowych powinien on posiadać:

Zakres 4 – geodezyjna obsługa inwestycji gdyż, kontrolowanie opracowań geod i kart wymaga posiadania przez kontrolującego uprawnień zawodowych, odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań ( [7] §9 ust.3

- W decyzji starosty znalazły się błędy pisarskie. Oznacza to:

Organ wydający decyzję może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie

i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach ( [27] – art.113 §1

- Obowiązującym w Polsce Geodezyjnym Systemem Odniesienia jest elipsoida:

Geocentryczna elipsoida GRS80 ( [2] – zał nr1 pkt 2 oraz Instr. techn. O-1/O-2 – wydanie piąte zmienione

- GUGIK W-wa 2001r

- Standardem technicznym w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu jest instrukcja:

Instrukcja G-7 - ( [14] – zał. pkt.13

- Powierzchnię jednostek podziału terytorialnego państwa wykazuje się:

Powierzchnię jednostek podziału terytorialnego państwa wykazuje się w ha z dokładnością zapisu do jednego ha oraz dodatkowo w km2 z dokładnością zapisu do jednego km2 ( [17] -§6

- W jakich przypadkach organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie:

Organ stwierdza wygaśnięcie decyzji gdy decyzja:

a/stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygasnięcia nakazuje przepis prawa lub leży to w interesie społecznym

albo w interesie strony,

b/została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona go nie dopełniła ( [27]

art.162 §1

- Kto może kontrolować wypełnianie obowiązku ochrony informacji niejawnych w dziedzinie geodezji i kartografii:

Główny Geodeta Kraju prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych w działalności geod. i kart

( [1]art7a pkt.11, a także kontroluje wypełnianie obowiązku ochrony  informacji niejawnych w działalności

geodezyjnej i kartograficznej ( [7] §3 ust.2 pkt.15

- Kto jest administratorem danych osobowych dotyczących właścicieli/władających, znajdujących się w operacie ewidencji gruntów:

Starosta, gdyż do jego zadań należy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków ( [1] – art.7d pkt.1, patrz też

pytanie nr 23

- Co jest warunkiem wejścia w życie ustaw i rozporządzeń:

Jest ich ogłoszenie ( [41] – art.87 ust.1

- Co powinien uczynić organ administracji, jeśli w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego sprawy nie załatwił w terminie:

O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ administracji obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy

Ten sam obowiązek ciąży na organie również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. ( [27] – art.36 §1 i 2

- Kto i w jakim trybie może starać się o przejęcie od starosty zadań i kompetencji z zakresu geodezji i kartografii:

Gmina – starosta na wniosek gminy powierza wójtowi /burmistrzowi, prezydentowi/, w drodze porozumienia prowadzenie spraw należących do zakresu jego zadań i kompetencji, w tym wydawanie decyzji administracyjnych

( [1] – art6a ust.4, po spełnieniu warunków określonych w ( [25.1]

- Kierownik jednostki geodezyjnej kontrolowanej przez geodezyjne organy kontroli jest zobowiązany do podpisania protokołu kontroli. Służy mu jednak prawo odmówienia podpisu. Co w takim przypadku winien uczynić:

( patrz pytanie nr 96

- Osobie starającej się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii  odmówiono (w wyniku postępowania kwalifikacyjnego) nadania tych uprawnień. Po upływie jakiego najwcześniej czasu osoba ta może wystąpić z ponownym wnioskiem o ich nadanie:

Osoby, którym w wyniku postępowania kwalifikacyjnego odmówiono nadania uprawnień zawodowych, mogą ponownie wystąpić z wnioskiem o ich nadanie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji o odmowie nadania uprawnień ( [25] -§10

- Główny Urząd Geodezji i Kartografii podlega Ministerstwu:

GUGIK podlega Głównemu Geodecie Kraju a ten z kolei podlega ministrowi właściwemu do spraw architektury i budownictwa ( [1] – art.6 ust.2 i 3

- EUREF-89, układy: 1965, 1992, 2000 stanowią:

Państwowy układ odniesień przestrzennych ( [2] - §3

- Informacje niejawne rangi tajemnicy służbowej oznacza się klauzulą:

- Tajemnicą służbową - jest informacja niejawna nie będąca tajemnicą państwową, uzyskana w związku z czynnościami służbowymi albo wykonaniem prac zleconych, której ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej ( [32] – art.2 pkt.2

- Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową oznacza się klauzulą „poufne” gdy ich ujawnienie powodowałoby, szkodę dla interesów państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli. Klauzulę „zastrzeżone” nadaje się gdy ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla prawnie

chronionych interesów obywateli albo jednostki organizacyjnej ( [32] art.23 ust.2 pkt.1 i 2

- Jednolite standardy techniczne w dziedzinie geodezji i kartografii stosuje się przy:

1/zakładaniu, modernizacji i konserwacji osnowy geod. grawimetr i magnet.

2/wykonywaniu mapy zasadniczej,

3/wykonywaniu geod.ewid. sieci uzbr. podz. i uzgadniania projektów usytuowania tych sieci,

4/wykonywaniu fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju na potrzeby państwa,

5/wykonywaniu i aktualizacji map topograficznych i map tematycznych na potrzeby państwa,

6/wykonywaniu i prowadzeniu ewidencji gr. ibud. /kataster/

7/prowadzeniu powszechnej taksacji nieruchomości,

8/prowadzeniu państwowego rejestru granic RP oraz granic jednostek podziału administracyjnego kraju,

9/wykonywaniu wszelkich opracowań geod. dla celów prawnych i projektowych,

10/zakładania i prowadzenia baz danych wchodzących w sklad krajowego systemu informacji o terenie,

11/prowadzeniu zasobu geod. i kart. na szczeblu centralnym, wojewódzkim i powiatowym.

( [14] - §2

- Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działa przy

Głównym Geodecie Kraju ( [6] - §1

- Obowiązkowi zgłoszenia i przekazania do zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie podlegają:

( patrz pytanie nr 45

- Rejestr granic i powierzchni województw prowadzi:

( patrz pytanie nr 134

- Która z niżej wymienionych funkcji wymaga posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii:

Wykonywanie samodzielnych funkcji  w dziedzinie geod. i kart. wymaga posiadania uprawnień zawodowych

( [1] – art.42 ust.1

- Organ wydał decyzję administracyjną opatrzona klauzulą ostateczności. Jaka może być reakcja Strony, która ma swój interes prawny? Strona może wnieść

( patrz pytanie 86

- Wniosek Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji o wyłączeniu z zasobu materiałów geodezyjno-kartograficznych, które utraciły przydatność – podlega ocenie:

Wniosek podlega ocenie komisji powołanej prze Głównego Geodetę Kraju dla zasobu centralnego, marszałka

dla zasobu wojewódzkiego a starostę dla zasobu powiatowego ( [21] §8 ust.1

- Właściciele lub władający nieruchomością są zobowiązani zgłaszać wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, organowi prowadzącemu – w terminie:

Osoby wymienione w pytaniu zobowiązane są zgłaszać te zmiany właściwemu staroście w terminie 30 dni od dnia

powstania  zmian ( [1] – art.22 ust.2

Kto wbrew obowiązkowi nie zgłasza zmian danych objętych ew.gr. in bud. podlega karze grzywny ( [1] –art48 ust.1 pkt 5. Konia z rzędem temu, kto wskaże przypadek zastosowania tego przepisu przez starostę /Geodetę Powiatowego/

- Każdy człowiek posiada zdolność prawną od chwili urodzenia pod warunkiem, ze ukończył:

Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności ( patrz także pytanie nr 110

- Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia sprawy i po wyczerpaniu środków odwoławczych od decyzji, może wnieść:

( patrz pytanie nr 13

- Przy opracowaniu mapy dla potrzeb projektowania na terenach o dużym stopniu zainwestowania, stosowane są następujące skale – oznaczyć właściwe:

Do opracowania map dla potrzeb projektowych dla terenów wymienionych w pytaniu stosuje się skale 1:500 i 1:1000

( [33a] - §6 ust.2 pkt.1 i 2

- Rozpoczęcie pracy geodezyjnej, może nastąpić po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ośrodek nie przyjął zgłoszenia na wykonanie pracy:

Ośrodek nie może nie przyjąć zgłoszenia pracy geodezyjnej jeżeli spełnia ono co do formy i treści wymagania przepisów ( [11]. Jeśli jednak taki wypadek zaistnieje to trzeba skarżyć starostę do WINGiK

- Obowiązujące standardy techniczne regulują wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Wykonawca nie znalazł odpowiednich standardów dla wykonywanej przez siebie pracy. Powinien postąpić następująco:

( patrz pytanie nr 99

- Projekt osnowy szczegółowej II klasy zatwierdzany jest przez:

( patrz pytanie nr 31

- Granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej określa się w:

Granice, o których mowa w pytaniu określa się w planie miejscowym w zależności od potrzeb. ( [35] – art.15 ust.3

- W odniesieniu do terenów zamkniętych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje:

Wojewoda gdyż : jest organem administracji architektoniczno – budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych min. usytuowanych na terenach zamkniętych. ( [33] – atr.82 ust.3 pkt.2

- W przypadku uchybienia przez osobę zainteresowaną, w trakcie postępowania administracyjnego, terminowi, do jego przywrócenia wystarczy:

W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin ( [27] – art.58 §1 i 2

- Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia:

Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności - ( [41] – art.171 ust.1

( patrz też pytanie nr 27

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

1.Rada gminy podejmuje uchwałę o sporządzeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy w

celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego,

2.Studium sporządza się dla obszaru w granicach gminy,

3.Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych,

4.Studium uchwala rada gminy ale nie jest ono aktem prawa miejscowego.

( [35] art.9 ust.1,3,4 i 5; art.12 ust.1

- Skargi na decyzje administracyjne wnosi się do:

Odwołanie /skargę/ od decyzji wydanej w I instancji wnosi się do organu wyższego stopnia chyba, że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy ( [27] art.127 §1 i 2

- Skargę na decyzję administracyjną wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego:

1.Skargę do NSA  można wnieść po wyczerpaniu środków odwoławczych, jeżeli służyły one skarżącemu

w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie.

2.Jeżeli ustawa nie przewiduje środków odwoławczych, należy przed wniesieniem skargi do NSA zwrócić się do

właściwego organu z wezwaniem usunięcia naruszenia prawa. W tym przypadku skargę wnosi się po upływie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. ( [28] – art. 34      ( patrz też pytanie nr 13

- Uczestnikami postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości są:

Uczestnikami postępowania są właściciele, użytkownicy wieczyści oraz samoistni posiadacze nieruchomości objętych postępowaniem w sprawie scalenia  i podziału nieruchomości ( [42] art.103 ust.1

- Decyzję o ustaleniu lokalizacji autostrady wydaje:

Decyzję wydaje wojewoda na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ( [44] – art.21 ust.1

- Akta księgi wieczystej może przeglądać jedynie:

1.Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w ks.wiecz. ani wniosków, o których

uczyniono wzmiankę ( [29] – art.2

2.Każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu

3.Akta księgi wieczystej może przeglądać, w sposób określony wyżej, osoba mająca interes prawny oraz

notariusz ( [29] – art.361 ust.3 i 4

- Jedna z gmin chce być włączona do sąsiedniego powiatu. Jaki organ i w jakiej formie podejmuje w tej sprawie rozstrzygnięcie:

1.Rada Min. w drodze rozporządzenia tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice, ustala i zmienia

nazwy powiatów oraz siedziby ich władz,

2.Rozporządzenie może być wydane także na wniosek rady powiatu, miasta lub gminy ( [40] art.3 ust.1 i 2

- Część nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej zajęto pod budowę drogi gminnej nie podejmując z właścicielem rokowań o jej nabycie ani też nie wszczynając postępowania wywłaszczeniowego. Jaka ustawa chroni właściciela przed taką samowolą:

Konstytucja RP – Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za

słusznym odszkodowaniem ( [41] – art.21 ust.2  ( cele publiczne patrz [42] – art.6

- Rada Gminy dla części jej obszaru uchwaliła plan miejscowy. Oznacza to, że stanowi on:

Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego ( [35] – art.14 ust.8 ( patrz też pytanie nr 150

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze prowadząc postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez wójta, wydało decyzję w tej sprawie. Do jakiego organu, strona niezadowolona, może wnieść odwołanie:

Strona może wnieść odwołanie do NSA. Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest II instancją dla wójta - ( patrz

też pytanie nr 13

- Starosta wydał decyzję administracyjną o wprowadzeniu zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków. Jaki organ powinien być wskazany w pouczeniu tej decyzji jako właściwy do wniesienia odwołania:

WINGiK - ( patrz pytanie nr 69

- Geodeta, posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonał pracę na zlecenie. Zleceniodawca domaga się ukarania geodety za to, że wykonał on pracę niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Sprawa została rozpatrzona a wina geodety

udowodniona. Jaki organ i na czyj wniosek jest uprawniony do udzielenia geodecie upomnienia:

( patrz pytanie nr 93

- Która z wymienionych robót nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do PODGiK:

( patrz pytanie nr 45

- Które z wymienionych zadań wykonuje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działający w imieniu wojewody:

( patrz pytanie nr 168

- Zawiadomienie zarządzającego kontrolę o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania dokonuje kierownik jednostki kontrolowanej w ciągu:

30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych ( [7[ -§14 ust.2

- Wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność:

Właściciela tej nieruchomości ( [39] – art.12

- Którego z wymienionych warunków nie musi spełniać pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych:

Pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych może być osoba, która posiada obywatelstwo polskie i co najmniej średnie wykształcenie oraz posiada poświadczenie bezpieczeństwa i odbyła przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych ( [32] art.18 ust.3

Należy się domyślać iż w pytaniu chodzi o to, że np. referent w kancelarii tajnej  nie musi mieć wykształcenia wyższego

Niewiedza w tej sprawie, to brak na egzaminie 1 punktu z wymaganych 41 dla zaliczenia części ogólnej egzaminu, która obejmuje „..przepisy prawne i normy techniczne o charakterze ogólnym, tj. takie, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych...”  /cyt. – Regulamin działania Komisji Kwalifikacyjnej

d.s. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, który wszedł w życie 1maja 2003r./.

- Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych należy do zadań:

STAROSTY ( [1] – art.7d pkt.6

- W trakcie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii sporządzono protokół kontroli. z ustaleniami tego protokołu nie zgadza się kierownik jednostki kontrolowanej. Do jakiego organu kierownik ten ma prawo złożenia zastrzeżeń:

( patrz pytanie nr 96

- Które z niżej wymienionych prac geodezyjnych podlegają obowiązkowi zgłoszenia:

( patrz pytanie nr 45

- Geodeta uprawniony wykonał pracę geodezyjną (np. mapę do celów projektowych) nie zgłaszając pracy do ośrodka. Jakiego rodzaju karę można mu wymierzyć:

( patrz pytanie nr 70

- Firma geodezyjna udzieliła gwarancji na wykonaną pracę geodezyjną, w której nie ustalono terminu tej gwarancji. Jaki termin gwarancji obowiązuje w tym przypadku:

Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana ( [26] art.577 §2

- Na sąsiedniej nieruchomości rozpoczęto budowę, która narusza posiadanie. W jakim terminie posiadaczowi tej nieruchomości przysługuje prawo wystąpienia o wstrzymanie budowy:

# Posiadaczowi nieruchomości przysługuje roszczenie o wstrzymanie budowy, jeżeli budowa mogłaby naruszyć jego

# posiadanie albo grozi wyrządzeniem szkody. Roszczenie może być dochodzone przed rozpoczęciem budowy;

# wygasa ono, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu miesiąca od rozpoczęcia budowy ( [26] –art.344 §1 i 2

- Nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla:

1.Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagosp.przestrz.

2.w przypadku braku planu miejscowego określenie sposobów zagospodarowania terenu i warunków zabudowy

następuje:

- dla inwestycji celu publicznego w decyzji o jej lokalizacji,

- dla innych inwestycji w decyzji o warunkach zabudowy. ( [35] – art.4 ust.1 i 2

3.Nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy tymczasowa, jednorazowa zmiana zagospodarowania terenu,

trwająca do roku ( [35] – art.59 ust.2

Pytanie zapewne dotyczy ustawy z 7.07.1994r o zagospodarowaniu przestrzennym, która utraciła moc z dniem 11.07.2003r. Zastąpiła ją ustawa z 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [35]

- Decyzja administracyjna została wydana przez właściwego Ministra. Strona niezadowolona z tej decyzji może:

( patrz pytanie nr 38

- W którym z poniższych przypadków nie wolno zastosować lokalnego układu współrzędnych:

1.Lokalne układy współrzędnych i układ „1965” mogą być stosowane do dnia 31.12.2009r ( [2] -§4

2.Tworzenie nowych układów lokalnych może następować w przypadku:

- zakładania osnów realizacyjnych lub dla badań odkształceń,

- dla opracowań nie wymagających zgłoszenia pracy geodezyjnej,

- dla obiektów specjalnych gdy wymagane jest opracowanie osnów o dokładności większej niż to wynika z zastosowania układu państwowego

- w innych przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie za zgodą GUGIK

( Instrukcja O-1 –Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych wymieniona

w pkt.1 załącznika do [14]. Wydanie V /zmienione/ instrukcji z 2001r, w sprawie układów lokalnych zawiera jedynie stwierdzenie, że układy lokalne można stosować do dnia 31.12.2009r. Warto zwrócić uwagę, że zmieniona instrukcja

nie została wprowadzona w życie przepisem [14] – w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii

oraz krajowego systemu informacji o terenie.

- Które z wymienionych poniżej znaków geodezyjnych nie podlegają ochronie:

( patrz pytanie nr 169

- Który z wymienionych niżej organów nie ma obowiązku zakładania i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie:

Krajowy system informacji o terenie zakładają i prowadzą:

a/Główny Geodeta Kraju – dla obszaru kraju,

b/marszałkowie województw – w województwie,

c/starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu – w powiecie i mieście ( [24] -§2 ust.1

- Pola powierzchni działek ewidencyjnych oznaczone współrzędnymi punktów przebiegu linii granicznych określa się w :

Pole powierzchni działki ewidencyjnej oblicza się na podstawie współrz. punktów określających przebieg linii granicznych i określa się w hektarach z dokładnością zapisu do 0,0001 ( [16] - §61 i 62

- Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane przez wykonawców działających na zlecenie organów:

( patrz pytanie nr 36

- Właściciel zwrócił się do geodety uprawnionego z żądaniem rozgraniczenia jego nieruchomości. Jak powinien zachować się geodeta:

Niby z jakiej racji, ktokolwiek miałby żądać czegokolwiek od geodety - choćby rozgraniczenia ? Ale niech tam.

W takiej sytuacji geodeta może postąpić dwojako:

a/skierować zainteresowanego do właściwego dla położenia nieruchomości wójta /burmistrza, prezydenta/ by złożył

wniosek o przeprowadzenie rozgraniczenia,

b/ przygotować taki wniosek za zainteresowanego, uzyskać na nim jego podpis i sam podjąć się dreptania po

odpowiednim urzędzie, pod warunkiem wszakże że wcześniej w rozmowie z zainteresowanym ocenił, że istnieją

przesłanki do rozgraniczenia /np. spór o granicę/, uzyskał zlecenie i umówił się co do ceny i terminów.

- Założenie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zapewniają:

Ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje :

a/ ewidencję geodezyjną, której założenie i prowadzenie należy do starostów,

b/ ewidencję branżową, której założenie i prowadzenie należy do innych organów albo zainteresowanych ministrów

i kierowników urzędów centralnych ( [1] – art.28 ust.2 i 3

- Zdolność prawną nabywa się:

( patrz pytania nr 110 i 195

- Określenie położenia I grupy szczegółów terenowych względem najbliższych elementów poziomej osnowy geodezyjnej powinno być wykonane przy pomiarze bezpośrednio z dokładnością:

Z dokładnością 0,10 m ( Instr. techn. 0-1 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych - §11 ust.2

- Usytuowanie punktów osnowy realizacyjnej należy uzgodnić:

Usytuowanie punktów osnowy realizacyjnej należy uzgodnić z głównym projektantem inwestycji i gospodarzem placu budowy ( Wytyczne techniczne – G.3.1 – Osnowy realizacyjne /wydanie II 1987/ - §18

Uwaga: gospodarz /kierownik/ budowy ( patrz pytanie nr 256

- Zasób wojewódzki wchodzący w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzi:

Marszałek województwa ( [1] – art.40 ust.3 pkt.2

- Podstawową jednostką segregującą zasób geodezyjny i kartograficzny jest:

1.Zasób gromadzony jest w grupach asortymentowych, segregowanych według jednostek zasadniczego podziału

terytorialnego państwa, z uwzględnieniem podziału na grupy funkcjonalne  ( [21] -§4 ust.1

2.Podstawową jednostką segregującą zasób w granicach województwa jest sekcja mapy topograficznej w skali

1:10 000 w układzie „1965”. Jednostka podstawowa dzieli się na jednostki szczegółowe, którymi są sekcje

mapy zasadniczej w obowiązującej dla danego terenu skali ( Instr. techn O-4 - §9 ust.2 i 3

- Nieodpłatne udostępnienie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego może nastąpić, jeżeli:

1.Starosta zapewnia nieodpłatnie gminom bezpośredni dostęp do bazy danych ew.gr. i bud. bez prawa ich

udostępniania osobom trzecim ( [1] art.24 ust.4

2.Poniżej także, informacja pozyskana ze strony internetowej GUGiK:

Nieodpłatny dostęp do baz danych ewidencyjnych posiadają gminy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa na warunkach określonych w art. 24 ust. 4 ww. ustawy./ t.zn. ustawy prawo geod i kart- uwaga nasza/

Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

(Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.) wolne są również od opłat zaświadczenia wydawane na podstawie operatu

ewidencyjnego w celu ustalenia uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie. Zaświadczeniem w tym

przypadku jest również wypis z operatu ewidencyjnego, zawierający klauzulę wskazującą jednoznacznie na cel

wydania tego dokumentu.

W świetle art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.) w związku z

art. 40a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, starosta obowiązany jest do nieodpłatnego udostępniania

danych ewidencyjnych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego.

Ponadto art. 36 § 1a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz. U. Z

1991 r. Nr 36, poz. 161 ze zm.) zwalnia z opłat informacje  i wyjaśnienia udzielane w zakresie niezbędnym do

przeprowadzenia egzekucji, w tym również udzielane z operatu ewidencyjnego.

Organy prowadzące ewidencje gruntów i budynków są obowiązane do nieodpłatnego udostępnienia danych

ewidencyjnych również sądom rejonowym na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1997 r. o księgach

wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.).

3.Starosta przekazuje nieodpłatnie organowi, który utworzył teren zamknięty dokumentację geod. i kart. dotyczącą

tego terenu ( [17] - §9

- Warunkiem wejścia w życie ustaw rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich:

Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie ( [41] art.88

- Dane osobowe dotyczące osoby fizycznej w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych to:

1.Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania

osoby fizycznej,

2.Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio,

w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny /PESEL/ albo jeden lub kilka specyficznych

czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne

( [36] –art.6 ust.1 i 2

- Klauzulą „poufne” oznacza się materiały geodezyjne i kartograficzne a mianowicie:

( patrz pytanie nr 3

- Osobom posiadającym uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii kary orzeka:

( patrz pytanie nr 93 i 117 a także nr 70

- Przebieg granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa w części dotyczącej przebiegu granic i powierzchni gmin i powiatów ewidencjonuje:

WINGiK – w zakresie dotyczącym województwa ( [1] – art.7b ust.1 pkt.5

- Organami naczelnymi w stosunku do organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz organów państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych są:

W rozumieniu przepisów KPA, Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie są organami naczelnymi w stosunku do organów administracji rządowej organów samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych ( [27] – art.18 pkt.1

- Osobie, która stawiła się na wezwanie organu administracji publicznej przyznaje się:

1.Osobie, która stawiła się na wezwanie, przyznaje się koszty podróży i inne należności według przepisów o

należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym. Żądanie przyznania należności należy zgłosić ,

pod rygorem utraty roszczenia, przed wydaniem decyzji w toczącym się postępowaniu ( [27] art.56 §1 i 2

2.Świadkowi na jego żądanie może być przyznane odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa w

sądzie. Świadek zamieszkały w miejscowości oddalonej ponad 10 km od miejsca wykonywania czynności

urzędowej, do której został wezwany może żądać wypłaty mu strawnego i zwrotu kosztów podróży /tam i z

powrotem  ( [48] – art.2 ust.1 i art.3 ust.1

- Kto jest właściwy do rozpatrzenia odwołania w sprawach podziałów nieruchomości:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu terytorialnego. ( [27] - art.17 pkt.1

Decyzje w sprawach podziałów wydają wójtowie /burmistrzowie, prezydenci/ gmin.

- Jednostkę ewidencyjną stanowi obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych:

1.Jednostkę ewidencyjną stanowi obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy, a w przypadku

gdy w skład gminy wchodzi miejscowość o statusie miasta – również w granicach administracyjnych miasta,

2.W miastach, w których utworzone zostały dzielnice jako jednostki pomocnicze gminy, jednostką ewidencyjną może

być obszar dzielnicy lub kilku sąsiadujących ze sobą dzielnic ( [16] - §6 ust.1 i 2

- Do zawarcia aktu notarialnego potrzebny jest wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego, do kogo powinien się zwrócić właściciel nieruchomości o jego wydanie:

( patrz pytanie nr 37

- Lokalny system informacji o terenie utworzony z wykorzystaniem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podlega ewidencjonowaniu przez:

Ewidencjonowanie lokalnych systemów informacji o terenie oraz przechowywanie kopii zabezpieczających bazy tych systemów należy do zadań WINGiK ( [1] –art.7b ust.1 pkt.4

- Przedstawiciel zakładu energetycznego w  zespole uzgadniania dokumentacji projektowej może pełnić funkcję:

Przedstawiciel zakładu energetycznego uczestniczy w posiedzeniach zespołu uzgadniania w charakterze konsultanta ( [19] -§20 ust.3 pkt.1

- Jakie materiały stanowią zasób wojewódzki:

Zasób wojewódzki prowadzi marszałek województwa, a stanowią go następujące materiały:

1/fotomapy i ortofotomapy o znaczeniu wojewódzkim,

2/wojewódzkie bazy danych krajowego SIT

3/opracowania tematyczne o znaczeniu wojewódzkim, a w szczególności

a/dokumenty geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne oraz teledetekcyjne, dotyczące pomiarów i opracowań

map tematycznych

b/diapozytywy wydawnicze map tematycznych

Zasób wojewódzki stanowią także materiały:

a/drukowane mapy topograficzne i tematyczne, duplikaty diapozytywów wydawniczych map topograficznych,

b/bazy danych systemów zarządzających zasobem wojewódzkim,

c/dokumenty geod. i katr. dotyczące opracowań specjalistycznych o znaczeniu wojewódzkim oraz informacje o tym

znaczeniu, które powstały w wyniku prac nie podlegających zgłoszeniu do zasobu,

d/kopie zabezpieczające dokumentów stanowiących zasób wojewódzki,

e/kopie wykazów współrzędnych i opisów topogr. podstawowych osnów poziomych i pionowych,

f/ inne opracowania, wydawnictwa i materiały ( [21] –zał. nr 1 cz.II

Materiały wchodzące w skład państwowego zasobu geod i kart  pozyskiwane są w trybie określonym w art.12 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne – czyli w wyniku wykonania prac podlegających zgłoszeniu, w drodze kupna lub

darowizny, w drodze udzielania przez służbę geod i kart zamówień publicznych oraz w trybie określonym w art.158

ustawy o gospodarce nieruchomościami /wyciągi z operatów szacunkowych/ ( [21] - §2

- Zabezpieczenie stałych punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się w obrębie placu budowy należy do obowiązku:

Należy to do obowiązków kierownika budowy ( [33] – art.22 pkt.1

- Drogi w osiedlach mieszkaniowych są:

Drogi nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych są drogami wewnętrznymi ( [45] – art.8 ust.1

- Kto powołuje i odwołuje Głównego Geodetę Kraju :

Głównego Geodetę kraju powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa ( [1] – art.6b

- Wykonawca prac geodezyjnych przyjął do wykonania pomiar obiektu położonego na terenie dwóch województw. W związku z powyższym zgłoszenie pracy powinien złożyć :

W takim przypadku geodeta składa zgłoszenie w powiatowym ośrodku, na terenie którego leży większa część obiektu a następnie kopię potwierdzonego zgłoszenia składa w ośrodku, na którego terenie leży pozostała część obiektu

( [11] -§3 ust.2 ( patrz też pytanie nr 46

- W jakich przypadkach decyzja administracyjna może być stronom ogłoszona ustnie :

Decyzja może być ogłoszona ustnie gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy decyzji powinny być utrwalone w aktach sprawy w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji ( [27] – art.109 §2 i art.14 §2

- Jakie rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mają znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa:

( patrz pytanie nr 9

- Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych zakładają i prowadzą :

Dla terenów zamkniętych ewidencję zakładają i prowadzą zarządzający tymi terenami. ( [19] - §3 ust.2

- W trakcie prowadzonego postępowania scaleniowego w trakcie ustalania przebiegu granic, doszło do sporu granicznego. Po przeprowadzonym postępowaniu scaleniowym, organ prowadzący scalenie wydał decyzję o scaleniu gruntów. Decyzja ta:

1.Decyzja o scaleniu gruntów, zastępuje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości,

2.Jeśli postępowanie scaleniowe zostanie umorzone, sprawy o rozgraniczenie toczące się przed wszczęciem

postępowania scaleniowego sa dalej prowadzone przy zastosowaniu przepisów o rozgraniczaniu nieruchomości

( [1] – art.35 ust.3 i 4

- Dla obszaru kraju zakłada się i prowadzi:

1.Dla obszaru całego kraju sporządza się i aktualizuje ewidencję gruntów i bud., mapę zasadniczą oraz mapy

topograficzne stanowiące podstawę do wykonania innych rodzajów map ( [1] – art.4 ust.1

2.Dane zawarte w ew.gr. i bud., ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz inne dane zawarte w państwowym zasobie

geod. i kart. stanowią podstawę do założenia krajowego systemu informacji o terenie ( [1] – art.5

- Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii prowadzi:

Główny Geodeta Kraju, który nadaje uprawnienia zawodowe i prowadzi rejestr osób uprawnionych ( [1] - art.7a

pkt.10

- Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny:

1.Państwowy zasób geod. i kart. służy gospodarce narodowej, obronności państwa, nauce, kulturze i potrzebom

obywateli,

2.Państwowy zasób geod. i kart. składający się z zasobu centralnego, zasobów wojewódzkich i powiatowych, stanowi

własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w o.d.g.i k. ( [1] – art.40 ust.1 i 2

- Ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby:

( patrz pytanie nr 110

- W jakim terminie przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do NSA na ostateczną decyzję administracyjną:

( patrz pytanie nr 13

- Kto i jakim aktem prawnym jest władny zmienić granicę gminy:

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia:

a/tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy i ich granice,

b/nadaje gminie lub miejscowości statut miasta i ustala jego granice,

c/ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz.

Rozporządzenie może być wydane także na wniosek zainteresowanych rad gmin ( [38] ust.1 i 2

- Jaki organ wydaje decyzję w sprawie podziału zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa leżącej w granicach administracyjnych miasta wojewódzkiego:

Podstępne pytanie ! Nie ma znaczenia, że to nieruchomość zabudowana, że właścicielem jest Skarb Państwa i to w mieście wojewódzkim – w każdym przypadku decyzję zatwierdzającą projekt podziału wydaje wójt /burmistrz, prezydent miasta/ ( [42] art.96 ust.1

- Kto zatwierdza projekt podstawowej osnowy geodezyjnej:

Główny Geodeta Kraju  ( [1] – art.3 ust.3 pkt.1

- Do zadań wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego należy:

( patrz pytanie nr 168

- Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje kontrolę w zakresie :

( patrz pytanie nr 168

274. W jakim terminie od daty zgłoszenia prac w zakresie inwentaryzacji sieci uzbrojenia podziemnego odgik

udziela wykonawcy pisemnej odpowiedzi o materiałach jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu

pracy, innych opracowaniach realizowanych na tym terenie oraz udostępnia posiadane materiały:

W przypadku inwentaryzacji sieci uzbrojenia podziemnego termin udzielenia odpowiedzi przez ODGiK wynosi jeden

dzień ( [11] - §5 ust.6

- Z jaką dokładnością winny być zamierzone znaki graniczne nieruchomości położonej w terenach górskich:

Czy to w górach czy dolinach trzeba 10 centymetrów trzymać ! Znaki graniczne zalicza się do I grupy szczegółów

a ich pomiar względem osnowy powinien być wykonany z dokładnością 0,10m ( Instr. techn. O-1 Ogólne

zasady wykonywania prac geodezyjnych - §11 ust.2  ( patrz też pytanie nr 238

- Które z wymienionych zadań sejmiku województwa nie należy do wyłącznej jego właściwości:

1.Chyba chodzi o to, że dysponentem środków wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym jest

marszałek województwa, a sejmik jedynie zatwierdza coroczny projekt planu gospodarowania funduszem czyli

sejmik nie ma wyłączności w sprawach tego funduszu ( [1] art.41 ust.7

2. Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:

1)  stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:

a) statutu województwa,

b) zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,

c)  zasad  i  trybu  korzystania  z  wojewódzkich  obiektów  i  urządzeń użyteczności publicznej,

2) uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz programów wojewódzkich,

3) uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,

4)  podejmowanie  uchwały  w  sprawie  trybu  prac  nad  projektem  uchwały budżetowej,

- podejmowanie  uchwały  w  sprawie  szczegółowości  układu  wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,

6)  uchwalanie budżetu województwa,

7)  określanie  zasad  udzielania  dotacji  przedmiotowych  i  podmiotowych  z budżetu województwa,

- rozpatrywanie  sprawozdań  z  wykonania  budżetu  województwa, sprawozdań  finansowych  województwa  oraz

sprawozdań  z  wykonywania wieloletnich programów województwa,

- podejmowanie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  lub  nieudzielenia absolutorium  zarządowi  województwa  z  tytułu

wykonania  budżetu województwa,

11)  uchwalanie,  w  granicach  określonych  ustawami,  przepisów  dotyczących podatków i opłat lokalnych,

- podejmowanie  uchwał  w  sprawie  powierzenia  zadań  samorządu województwa innym jednostkom samorządu

terytorialnego,

13)  uchwalanie .Priorytetów współpracy zagranicznej województwa.,

- podejmowanie  uchwał  w  sprawie  uczestnictwa  w  międzynarodowych zrzeszeniach  regionalnych i innych formach

współpracy regionalnej,

15)  wybór  i  odwołanie  zarządu  województwa  oraz  ustalanie  wynagrodzenia marszałka województwa,

- rozpatrywanie  sprawozdań  z  działalności  zarządu województwa, w tym w szczególności z działalności finansowej

i realizacji programów, o których mowa w pkt 2,

- powoływanie  i  odwoływanie,  na  wniosek  marszałka  województwa, skarbnika  województwa,  który  jest  głównym

księgowym budżetu województwa,

- podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania

do nich lub występowania z nich,

19)  podejmowanie  uchwał w sprawach majątkowych  województwa dotyczących:

- zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości  oraz  ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres

dłuższy niż 3 lata, chyba że  przepisy  szczególne  stanowią  inaczej;  do  czasu  określenia  zasad zarząd może

dokonywać  tych  czynności wyłącznie  za  zgodą  sejmiku województwa,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania  maksymalnej  wysokości  pożyczek  i  kredytów krótkoterminowych  zaciąganych  przez  zarząd województwa

oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym,

e)  tworzenia  spółek  prawa  handlowego  i  przystępowania  do  nich  oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także

obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

- tworzenia,  przekształcania  i  likwidowania  wojewódzkich samorządowych  jednostek  organizacyjnych  oraz wyposażania  ich  w majątek,

19a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

- podejmowanie  uchwał  w  innych  sprawach  zastrzeżonych  ustawami  i statutem województwa do kompetencji

sejmiku województwa,

21)  uchwalanie  przepisów  dotyczących  organizacji  wewnętrznej  oraz  trybu pracy organów samorządu województwa.

( [46] art.18

- Prawo do ochrony danych osobowych posiadają:

Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych ( [36] – art.1 ust.1 ( patrz też pytanie nr 244

- Kto nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granicę:

( patrz pytanie nr 269

- Jaki obowiązek spoczywa na wykonawcy prac geodezyjnych nie podlegających zgłoszeniu do ośrodka w przypadku stwierdzenia zmian w treści mapy zasadniczej:

( patrz pytanie nr 45 /zdanie ostatnie/

- W jakiej instrukcji technicznej zawarte są standardy techniczne dotyczące „zasad kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”:

Instr. techn O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wprowadzona do stosowania

zarz. Min.Gosp.Przestrz. i Bud. z 4.02.1992r

- Bank nazw geograficznych jako część materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony jest przez:

Główny Geodeta Kraju prowadzi sprawy związane z nazewnictwem geograficznym, w tym państwowy rejestr nazw geograficznych ( [1] – art.7a pkt.15

- Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzenia map, materiałów fotogrametrycznych, stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny wymaga zezwolenia:

Zezwolenia wydają:

a/Główny Geodeta Kraju – w zakresie zasobu centralnego,

b/marszałek województwa – w zakresie zasobu wojewódzkiego

c/starosta - w zakresie zasobu powiatowego ( [1] – art.18

- Podstawowym trybem udzielenia zamówienia publicznego jest::

Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony ( [31] – art.14 ust.1

- Które z wymienionych baz nie stanowią danych obligatoryjnych Krajowego Systemu Informacji o Terenie:

Krajowy SIT zawiera dane obligatoryjne dotyczące:

1/państwowego systemu odniesień przestrzennych,

2/rejestru granic RP oraz granic jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,

3/osnów geodezyjnych,

4/ewidencji gruntów i budynków,

5/geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

6/obiektów topograficznych

W części fakultatywnej może być uzupełniany o dane pozwalające użytkownikom na definiowanie własnych baz danych innych niż wymienione wyżej ( [24] - §1 ust.1 i 2

- Na podstawie jakiego przepisu przeprowadza się wywłaszczenie nieruchomości:

1/ustawa z 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami ( [42] – Rozdział 4 Wywłaszczanie nieruchomości

2/ustawa z 27.10.1994r o autostradach płatnych ( [44] – Rozdział 5 – Nabywanie nieruchom. pod autosrtrady

3/ustawa z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych

( [47] – Rozdział 3 – Nabywanie nieruchomości pod drogi

- Kto zakłada i prowadzi geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu:

( patrz pytanie nr 236

- Na podstawie jakiego dokumentu wpisuje się do Księgi Wieczystej dane dotyczące oznaczenia nieruchomości:

Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane ewidencji gruntów i bud. ( [29] – art.26 ust.1

a/dane dotyczące nieruchomości gruntowych i budynkowych wpisuje się na podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej

gruntów lub mapy zasadniczej, sporządzonych na podstawie przepisów o ew.gr. i bud., oraz wypisu z rejestru

gruntów lub  wyciagu  z wykazu zmian gruntowych,

b/jeżeli zmiana oznaczenia nieruchomości dotyczy wyłącznie zmiany położenia, numeracji działek ewidencyjnych,

obrębu ewidencyjnego lub sposobu korzystania z nieruchomości, podstawę wpisu stanowi wypis z rejestru

gruntów i budynków ( [30] - §28 ust.1 i 2

- Kto zatwierdza do stosowania Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

1.Plan miejscowy uchwala rada gminy

2.Wójt, burmistrz, prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją

planistyczną w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa ( [35] – art.20 ust.1 i 2

O ile nam wiadomo plan miejscowy nie przechodzi procedury zatwierdzania.

- Kto nie jest uczestnikiem procesu budowlanego:

Uczestnikami procesu budowlanego są – inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, i kierownik budowy

lub kierownik robót ( [33] – art.17

- Które prawo upoważnia do notarialnego zbycia przez jego posiadacza:

Pytanie jest chyba źle sformułowane, albo czegoś w nim brakuje ?

Według kodeksu cywilnego prawami zbywalnymi, obok własności, są m.in. użytkowanie wieczyste a także ograniczone prawa rzeczowe – własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego albo domu jednorodzinnego w spółdzielni  mieszkaniowej. Do przeniesienia tych praw stosuje się przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości - czyli konieczna jest umowa sporządzona w formie aktu notarialnego.

( [26] – art.158, 245 §1

- Kto zapewnia ochronę znaków geodezyjnej poziomej osnowy szczegółowej III klasy:

( patrz pytanie nr 222

- Przedsiębiorstwo sporządziło mapę tematyczną na podstawie kompilacji różnych materiałów nie pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Czy przedsiębiorstwo ma obowiązek zgłoszenia wykonania powyższej pracy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

Nie  ma obowiązku ( patrz pytanie nr 45

- Przedsiębiorstwo otrzymało zlecenie na wykonanie prac geodezyjnych na obiekcie położonym na obszarze kilku powiatów. W którym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przedsiębiorstwo powinno zgłosić pracę:

( patrz pytanie nr 46

- Wykonawca ma przeprowadzić roboty geodezyjne na gruntach położonych na terenie gminy. Jaki dokument uprawnia wykonawcę tych robót do wstępu na grunt:

( patrz pytanie nr 105

- W trakcie wykonywania prac geodezyjnych zostały zniszczone drzewa owocowe w sadach należących do właściciela nieruchomości. Kto ma obowiązek naprawienia szkody powstałej w wyniku prac geodezyjnych:

1/Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac geod. i kart. podlegają naprawieniu na zasadach prawa

cywilnego ( [1] – art.16 ust.1

2/Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia ( Kodeks Cywilny art.415

Jak nie zadbałeś o ubezpieczenie to teraz geodeto płacz i płać !

- Przedsiębiorstwo zgłosiło pracę geodezyjną do terenowo właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W jakim terminie przedsiębiorstwo może rozpocząć powyższą pracę:

Wykonawca przystępuje do prac po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez ośrodek, który najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia potwierdza jego przyjęcie ( [11] - §5 ust.1 i 2

- Czy kartograficzne opracowania robocze wykonane dla użytku wewnętrznego przedsiębiorstwa i dla użytku wewnętrznego zleceniodawcy podlegają zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

Nie podlegają ( patrz pytanie nr 45

- Czy organa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej są uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku ochrony informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej. Jeśli tak, to kto jest uprawniony do wykonywania takiej kontroli:

( patrz pytanie nr 177

- Na terenie miasta XX znajduje się teren zamknięty. Czy przedsiębiorstwo wykonujące dla tego miasta mapę zasadniczą powinno:

( patrz pytanie nr 152

- Przedsiębiorstwo otrzymało zlecenie na aktualizację mapy zasadniczej sporządzonej w 1980 roku. Przepisy, której instrukcji technicznej przedsiębiorstwo powinno zastosować przy wykonywaniu aktualizacji tej mapy:

Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza – wprowadzona do stosowania zarz.Prez.GUGiK z 9.02.1979r

( [14] – załącznik pkt.8 -

- Firma prywatna wykonuje prace geodezyjne. Czy organy służby geodezyjnej i kartograficznej mają prawo dokonywać w tych firmach kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii:

TAK ! Do zadań służby geod. i kart. należy m.in. kontrolowanie urzędów , instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geod. i kart. ( [1] – art.7 ust.1 pkt.4

- W jakich skalach są mapy o godle: 143.444.1 i 143.444.01:

1:5 000;      1:2 000  ( Instr. techn. O-2

- Do kogo należy składać skargę na decyzję odmawiającą nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii:

( patrz pytanie nr  72

- W jakich dokumentach ustalane są linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach:

( patrz pytanie nr 39

- Podstawowym elementem uzbrojenia terenu jest:

( patrz pytanie nr 147

- Z jakiego powodu, na jakich zasadach i w jakim trybie decyzje mogą być zaskarżane do Naczelnego Sądu Administracyjnego:

Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach ( [27] art.16 §2

- Materiały, które utraciły przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z zasobu na wniosek kierownika powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

1.Wniosek, o którym mowa w pytaniu podlega ocenie komisji powołanej przez starostę,

2.Ocena komisji zatwierdzona przez WINGiK-a, stanowi podstawę do wykreślenia wyłączonych materiałów z

ewidencji ośrodka ( [21] §8 ust.1 i 2

- Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji gruntów są:

Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ew.gr. i bud. są: jednostka ewidencyjna; obręb ewidencyjny i działka ewidencyjna ( [16] - §5

- Kto posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych:

( patrz pytanie nr 110

- Kto w Polsce sprawuje władzę wykonawczą:

Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent RP i Rada Ministrów a władzę sądowniczą sądy i trybunały ( [41] – art.10 ust.2

- Jakie zagadnienia uregulowane ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne są realizowane w trybie kpa:

1.KPA reguluje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do ich właściwości sprawach

indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych ( [27] – art.1 pkt.1

2.Do zagadnień uregulowanych w prawie geod. i kart. dotyczących spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze

decyzji należą sprawy z zakresu ewid. gr. i bud., rozgraniczeń  i nadawania uprawnień zawodowych

- Czyje przychody stanowią wpływy z opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego stanowią przychody powiatowego funduszu gospodarki zasobem geod. i kart ( [1] – art.41 ust.3a

- Kto określa szczegółowe zasady wykonywania specjalistycznych prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby resortów:

Zasady te określają właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju

( [1] – art.19 ust.2

- W jakich wypadkach nie można stwierdzić nieważności decyzji wydanej z naruszeniem prawa:

Ponieważ stwierdzenie nieważności decyzji możliwe jest pod określonymi warunkami, a nie wiemy co znajdzie się

w „kratkach” pod tym pytaniem, dlatego omawiamy szerzej stosowne przepisy KPA:

1.Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

1)wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,

2)wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,

3)dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,

4)została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,

5)była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,

6)w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,

7)zawiera wadę powodującą jej niważność z mocy prawa.

2.Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych wyżej w pkt.1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia

lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

( [27] art.156 §1 i 2

- Przystępując do wykonania zdjęć fotogrametrycznych  wykonawca jest obowiązany:

Wykonawca jest zobowiązany, w czasie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym nalotem zawiadomić właściwy organ MON o zamiarze wykonania zdjęć wskazanego w zawiadomieniu obszaru. ( [1] – art.10 ust.3

Uwaga! O ile nam wiadomo do dzisiaj Min.ON nie wydał rozporządzenia wynikającego z art.10 ust.5 prawa geod.

i kart. w sprawie pozyskiwania, rejestrowania oraz warunków udostępniania fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych. Informacji o tym przepisie nie ma też na stronach internetowych GUGiK /a sprawdzaliśmy to 11.08.br/. Chyba, że jest to tajne łamane przez poufne i tylko wtajemniczeni mają o tym wiedzę.

# Opracowania fotogrametryczne są w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

Opracowania fotogrametryczne są pracami geodezyjnymi ( [1] – art.10 ust.3

- Do kogo powinna wystąpić z wnioskiem osoba o pozwolenie na zamieszczenie fragmentu ortofotomapy w książce, albumie lub czasopiśmie:

Jeśli ortofotomapa pochodzi z zasobu:

- centralnego – to do Głównego Geodety Kraju,

- wojewódzkiego – to do marszałka,

- powiatowego – to do starosty ( [1] – art.18

- Polowa (terenowa) osnowa fotogrametryczna to:

Polowa osnowa fotogrametryczna to zbiór punktów o określonych współrzędnych, zidentyfikowanych w terenie i na zdjęciu lotniczym i służy do zorientowania zdjęć lotniczych ( Instr.techn. G-4 - §45 i 46

- Czy starosta ma prawo zlecić wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych:

Według naszej wiedzy i starosta i pan Jan Kowalski może zlecić wykonanie zdjęć lotniczych – inna sprawa, czy

praktycznie będzie mógł to zrobić ? ( patrz także pytanie nr 315 i zajrzyj do lipcowego numeru GEODETY, do

artykułu „Żarty się skończyły – W oparach absurdu 1”

- Która klasę poziomej osnowy geodezyjnej można zakładać metodą fotogrametryczną:

Metodą fotogrametryczną można zakładać osnowę poziomą klasy III ( Instr. techn G-1 - § 24, 77 i 82

- Jakie obowiązki ciążą na wykonawcy prac geodezyjnych jeśli po zgłoszeniu prac do ośrodka zleceniodawca zrezygnował z ich wykonania:

( patrz pytania nr 112 i 41

- Jaką karę może otrzymać geodeta jeśli nie przekaże do ośrodka materiałów dotyczących pomiaru budynku, którego istnienie stwierdził w terenie przy wytyczaniu hali:

Odpowiedź stwarza pewne trudności, gdyż tylko pytający zna sytuację w terenie. Można jednak rozważyć dwa hipotetyczne przypadki:

1.Jeżeli tyczy się halę, to prawdopodobnie po to by ją wybudować. Jeśli budynek leży na miejscu przyszłej hali, to

zapewne zostanie rozebrany, a więc  nie ma o czym mówić.

2.Budynek nie leży w miejscu tyczonej hali, tylko:

a/ na obszarze objętym inwestycją  - lub:

b/w sąsiedztwie, ale poza granicami objętymi inwestycją.

W żadnej z wymyślonych tu sytuacji, geodecie nie może grozić kara. Dostał zlecenie na wytyczenie hali i do

niczego więcej nie jest zobowiązany. Jeśli będzie to sytuacja jak w 1 i 2a to odpowiada za nią wykonawca wtórnika,

projektant, inwestor, ośrodek, zespół uzgadniania dokumentacji projektowej, organ wydający pozwolenie na

budowę. Sytuacja opisana pod 2b też wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność geodety tyczącego halę.

Podoba nam się to pytanie, gdyż dotyczy takiej zwykłej, typowej sytuacji prosto z życia wziętej.

( patrz też pytanie nr 45

- Czym się różni klasa sieci od rzędu sieci:

1.Klasa punktu sieci geodezyjnej jest cechą charakteryzującą dokładność ich położenia po wyrównaniu.

2.Rząd sieci określa kolejność włączenia sieci do wyrównania.

( Instr. techn.O-1 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych /wydanie II/ - §5 pkt.7 i 8.

- Do kogo służy odwołanie od decyzji starosty o wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów:

( patrz pytanie nr 69

- Jakie prawa przysługują geodecie, któremu kierownik ośrodka odmówił przyjęcia dokumentacji do zasobu:

( patrz pytanie nr 113

- Który z układów współrzędnych płaskich i wysokości nie należy do państwowego systemu odniesień przestrzennych:

Do państwowego systemu odniesień przestrzennych należą:

a/układ wysokości normalnych odniesionych do poziomu Morza Bałtyckiego, wyznaczonego dla mareografu w

Kronsztadzie,

b/geodezyjny układ odniesienia EUREF 89 i układy współrzędnych płaskich prostokątnych „2000” i „1992”

c/układ „1965” oraz uklady lokalne mogą być stosowane do dnia 31.12.2009r ( [2] - §3

- Wykonawca prac geodezyjnych w związku z obsługą geodezyjną inwestycji założył na okres jej realizacji osnowę pomiarową. Zawiadomienie o umieszczeniu znaków na nieruchomości doręcza:

Znaki umieszczone na okres przejściowy w związku z realizacją inwestycji oraz znaki osnowy pomiarowej nie podlegają ochronie ( [12] -§12 W przypadku, którego dotyczy pytanie, punkty trzeba przekazać kierownikowi budowy

( patrz też pytanie nr 169 i 256

- Podczas wykonywania prac związanych z przeglądem znaków osnowy poziomej geodeta dokonał wymiany uszkodzonych znaków i w jednym przypadku stwierdził, że nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości. Zawiadomienie o umieszczeniu znaków na nieruchomości doręcza:

Nowemu właścicielowi gdyż zawiadomienia doręcza się m.in.w przypadku wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków oraz zmiany właściciela albo władającego nieruchomością ( [12] - §5 pkt.2 i 3

- Do uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest:

Inwestor ( [1] – art.27 ust.2 pkt.1

- Kto orzeka o odszkodowaniu, jakie przysługuje stronie, która poniosła rzeczywistą szkodę na skutek wydania przez wójta (burmistrza)decyzji z rażącym naruszeniem prawa:

1.Do odszkodowania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego /art.361 – 363/,

2.O odszkodowaniu orzeka organ administracji publicznej /w tym przypadku Samorządowe Kolegium Odwolawcze/,

który stwierdził nieważność decyzji wydanej z naruszeniem prawa.

3.Dochodzenie odszkodowania następuje przed sądami powszechnymi ( [27] – art.160 §2 §3 i §4

- Obywatel ma zamiar złożyć skargę na bezczynność starosty, do kogo należy skierować skargę:

1. Sąd /NSA/ orzeka w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne,

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo

kończące postępowanie, a także rozstrzygające sprawę co istoty,

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie,

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące przyznania,

stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa,

5) akty organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej ustanawiające przepisy

prawa miejscowego,

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane

w sprawach z zakresu administracji publicznej,

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego.

- 2. Sąd orzeka także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosuje

- środki określone w tych przepisach.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje skargi na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt.1 ppkt 1 – 4  ( [28] art.16 i 17

- Osobowość prawną posiada:

( patrz pytanie nr 71

- Właściciel nieruchomości jest niezadowolony z treści zaświadczenia wydanego przez organ administracyjno-architektoniczno-budowlanego dotyczącego samodzielności lokalu W jakiej formie może się domagać sprostowania błędu?

Niezadowolony powinien się zwrócić o sprostowanie treści zaświadczenia.

Odmowa wydania zaświadczenia o treści, żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie ( [27] art.219

- Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do właściciela nieruchomości następuje po ujawnieniu:

1.Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. Informacji tych udziela się

odpłatnie ( [1] art.24 ust.2. Jak z tego wynika, inne dane zawarte w operacie ewidencyjnym – np. imię i nazwisko

właściciela albo jego adres zamieszkania – nie są jawne, i ich ujawnienie będzie naruszeniem przepisów o

ochronie danych osobowych. Ale równocześnie:

2.księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o

których uczyniono w niej wzmiankę ( [29] – art.2

3.każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu ( [30] – art.361 ust.2.

Za przeglądanie ksiąg nie pobiera się opłat. W świetle powyższego przepisy o ewidencji gruntów jawią się jako

dziwoląg. Praktyka wygląda tak, że zainteresowany, cichcem dostaje w ewidencji numer księgi wieczystej, idzie do sądu i otrzymuje bezpłatnie wgląd do sekretnych danych, tak zazdrośnie strzeżonych przez urzędników w starostwie. Co sobie przy tym pomyśli i co mruczy pod nosem – lepiej żeby pozostało niejawne !

- Do zadań marszałka województwa należy w szczególności:

Do zadań marszałka wynikających z ustawy – Prawo geod. i kart. należy w szczególności:

1.prowadzenie wojew. zasobu geod. i kart., a także dysponowanie środkami wojew. F.G.Z.G.i K.

2.zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla obszarów wojew.

3.prowadzenie wojew. baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie

4.analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo – rolnych

5.monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji

6.sporządzanie wojew. zestawień zbiorczych danych objętych ew.gr. i bud.

( [1] art.7c  i art.25 ust.2

- Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej są:

( patrz pytanie nr 123

- Dokumenty geodezyjne zawierające zależności matematyczne między państwowym układem współrzędnych a układami lokalnymi są przechowywane w:

Dokumenty, o których mowa w pytaniu należą do zasobu powiatowego i są przechowywane w PODGiK.

( [21] – Zał. nr1 cz.III pkt.1 lit.b

- Jednostki wykonawstwa geodezyjnego mogą być kontrolowane przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej co do przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii w zakresie:

( patrz pytanie nr 67

- Wybierz rodzaj informacji, która umieszczona na mapie lub w bazie danych informacji o terenie nie powodując że te materiały geodezyjno-kartograficzne uzyskają klauzulę „poufne”.

( patrz pytanie nr 3. Jesteśmy pełni podziwu dla finezi tego pytania!

- Organ prowadzący ewidencje gruntów i budynków nieodpłatnie udostępnia bazę danych ewidencji gruntów i budynków, dotyczy to:

Starosta zapewnia nieodpłatnie gminom bezpośredni dostęp do bazy danych ew.gr. i bud. bez prawa ich udostępniania osobom trzecim ( [1] – art.24 ust.4 ( patrz też pytanie nr 242

- Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w poszczególnych jego częściach jest własnością:

( patrz pytanie nr 43

- Układ wysokości normalnych, wchodzących w skład państwowego systemu odniesień przestrzennych, odniesiony jest do średniego poziomu Morza Bałtyckiego, wyznaczonego dla mareografu zlokalizowanego:

W Kronsztadzie, koło Sankt Petersburga /poprzednio Leningrad, wcześniej Piotrogród a jeszcze wcześniej

Sankt Petersburg/.  ( patrz też pytanie nr 326

- Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego wydawane są przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków na żądanie:

Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane odpłatnie na żądanie właścicieli lub władających albo osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego ( [1] – art.23 ust.3

- Budynki, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków są to obiekty budowlane zdefiniowane:

Budynek – obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu standardowej klasyfikacji i nomenklatury, wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.06.1995r – o statystyce publicznej . Patrz też ( [16] -§2 ust.1 pkt.4

- Geodezyjny układ odniesienia wchodzący w skład państwowego systemu odniesień przestrzennych to:

EUREF 89, w którym stosuje się Geodezyjny System Odniesień /GRS 80/ ( [2] – Zał. nr 1

- Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mają prawo do kontrolowania instytucji publicznych i przedsiębiorców między innymi w zakresie:

( patrz pytanie nr 67

- Środki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym mogą być przeznaczane między innymi na:

Środki funduszu są przeznaczone na uzupełnienie środków budżetowych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geod. i kart. oraz zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu. ( [1] – art.41 ust.4

- Materiały geodezyjne i kartograficzne zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową oznaczone klauzulą „poufne” podlegają ochronie wynikającej z ustawy o ochronie informacji niejawnych przez okres:

Materiały oznaczone klauzulą „poufne” podlegają ochronie przez okres 5 lat. Okres ten może być krótszy lub przedłużony o nie więcej niż kolejne 5 lat i nie dłużej niż do 50 lat od daty wytworzenia tych informacji.

( [32] – art.25 ust.3 i ust.3a

- Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii osoba zainteresowana składa do:

Głównego Geodety Kraju ( [25] - §3 ust.1

- Jeśli materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym stały się nieczytelne, uszkodzone lub zniszczone podlegają:

1.Materiały z państwowego zasobu geod. i kart., które utraciły przydatność użytkową, w szczególności gdy stały się

nieaktualne lub nieczytelne albo zostały uszkodzone lub zniszczone, a ich odnowienie na podstawie dokumentów

istniejących w zasobie nie jest możliwe lub gdy ich treść nie jest już przydatna, podlegają wyłączeniu z tego

zasobu, przy czym ta ich część, która stanowi materiały archiwalne, jest przekazywana  do archiwów państwowych.

2.Wyłączenie z zasobu następuje na wniosek kierownika ODGiK ( [1] – art.40 ust.4 i [21] - §7 ust.1 i 2

- Kiedy wg Konstytucji możliwe jest wywłaszczenie:

( patrz pytanie nr 212

- Podaj definicję mapy topograficznej:

Do wyboru trzy definicje, jak niżej:

1.Mapa topograficzna – mapa ogólnogeograficzna w skali 1:1 000 000 i w skalach większych ( PN-87/N-02260 –

Kartografia cz.2 pkt.2.1.4

2.Mapy topograficzne stanowią obrazy kartograficzne przestrzeni geograficznej, jaką tworzą elementy fizyczno-

geograficzne i społeczno-gospodarcze, występujące na powierzchni Ziemi, konstruowane według określonych

zasad matematycznych i graficznych ( § 17 - Instr. techn O-2 – Ogólne zasady opracowania map dla celów

gospodarczych /Instr. ta jest obowiązującym standardem zawodowym zgodnie z [14] – Zał. pkt.1/

3.Mapy topograficzne przedstawiają elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne

związki ( §36 pkt.1 - Instr. techn O-1/O-2 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych

kartograficznych – Wyd.V zmienione – GUGiK 2001r /instrukcja. nie jest obowiązującym standardem/

- Kto jest stroną w postępowaniu wg Kpa:

1.Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu

ze względu na swój interes prawny,

2.Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki

organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nie posiadające osobowości prawnej ( [27] art.28 i 29

- Co należy rozumieć przez zamówienia publiczne:

1.Przez zamówienia publiczne należy rozumieć opłacane przez zamawiającego, usługi, dostawy i roboty budowlane

wykonywane przez dostawców lub wykonawców,

2.Przez zamawiającego należy rozumieć podmiot obowiązany stosować przy udzielaniu zamówień ustawę o zamó-

wieniach publicznych ( [31] – art.2 ust.1 pkt.4 i 5

- Podaj definicję znaku geodezyjnego:

Znak geodezyjny – znak wykonany z trwałych materiałów, przeznaczony do oznaczania w terenie miejsca położenia

punktu geodezyjnego ( PN-86/N-02207 –Geodezja – cz.2 pkt.2.137

- Podaj definicję mienia komunalnego:

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw ( [38] – art.43

Dla pragnących zgłębić temat może być interesujące, że:  „ ...Na mienie komunalne składają się wyłącznie prawa majątkowe. Nie mieszczą się w pojęciu mienia prawa niemajątkowe, w stosunku do dóbr zarówno materialnych, jak

i niematerialnych.....” [cytat za: Gerard Bieniek – „Reforma administracji publicznej a gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego – Problematyka prawna” – W-wa – Zielona Góra 1999r]

- Organami gminy są:

Organami gminy są wójt /burmistrz, prezydent miasta/ oraz rada gminy ( [38] – art.43

- Jan Kowalski (w podaniu nie wskazano adresu) zwrócił się do starosty z pisemnym żądaniem wpisania go w ewidencji gruntów i budynków jako właściciela działki, którą nabył na podstawie ustnej umowy kupna. Starosta powinien:

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych,

podanie pozostawia się bez rozpatrzenia ( [27] – art.64 §1

Gdyby jednak zdarzyło się tak, że Kowalski jest  dla wójta sąsiadem przez płot  /czyli zna on jego adres/, to też powinien  odmówić żądaniu, gdyż umowa przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego ( [26] – art.158

- Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze:

( patrz pytanie nr 38

- Jeżeli podanie wniesione do organu administracji publicznej nie czyni zadość wymogom ustalonym w przepisach prawa, należ wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie:

Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nie usunięcie  tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia ( [27] – art.64 §2

- Systemy lokalne informacji o terenie utworzone z wykorzystaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podlegają ewidencjonowaniu przez:

WINGiK  ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie oraz przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków ( [1] – art.7b ust.1 pkt.4

- Dokumentacja przekazywana do zasobu geodezyjno-kartograficznego podlega kontroli, a czynności kontroli wykonywane są:

1.Czynności kontroli wykonywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia

złożenia dokumentacji do kontroli,

2.Kontrolę wykonują osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresach odpowiadających zakresom

kontrolowanych opracowań ( [11] - §9 ust.3 i 4

- Na czyj wniosek następuje wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Każdy może złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, gdyż:

1.w odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu

wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub

użytkownikowi wieczystemu nieruchomości,

2.decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób

trzecich. Informację o tej treści zamieszcza się w decyzji ( [35] – art.63 ust.1 i 2

- Uprawnienia zawodowe nadaje:

( patrz pytanie nr 33

- Projekty szczegółowych osnów geodezyjnych zatwierdzane są przez:

( patrz pytanie nr 31

- Gdyby zaistniała konieczność poszerzenia zakresu danych objętych ewidencją gruntów i budynków np. dla potrzeb naliczenia podatku rolnego, właściwym w przedmiotowej sprawie byłby:

Rada Ministrów może rozszerzyć, w drodze rozporządzenia, zakres informacji objętych ewidencją gr. i bud.

( [1] – art.20 ust.4

- Obiekt realizowany przez wykonawcę prac geodezyjnych położony jest na terenie dwóch województw. W związku z powyższym zgłoszenie pracy geodezyjnej wykonawca składa:

( patrz pytanie nr  259

- Jakie obowiązki spoczywają na zarządzającym terenem zamkniętym w przypadku, gdy teren ten straci charakter terenu zamkniętego:

Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obowiązany jest przekazać właściwemu staroście dokumentację geod. i kart. oraz sporządzone mapy w celu włączenia ich do państwowego zasobu geod. i kart.

( [1] – art.4 ust.2c

- W postępowaniu prowadzonym przez organ administracji publicznej jako strona występuje osoba fizyczna nie posiadająca zdolności do czynności prawnych. W związku z powyższym powinna być reprezentowana przez:

Osoby fizyczne nie posiadające zdolności do czynności prawnych działają przez swych  ustawowych przedstawicieli  ( [27] – art.30 §2

- W przypadku, gdy do organu administracji publicznej wniesiono podanie w sprawie, w której właściwym do rozstrzygania jest Sąd, organ powinien:

Gdy z podania wynika, że właściwym w sprawie jest sąd, organ, do którego podanie wniesiono, zwraca je wnoszącemu z odpowiednim pouczeniem ( [27] – art.66 §3

- Do jakiego zasobu winien przekazać geodeta dokumentację z pomiaru osnowy poziomej II klasy:

Do zasobu powiatowego, gdyż:

a/osnowa pozioma II klasy jest osnową szczegółową ( Instr.techn O-1 - §6 ust.3

b/dane osnów szczegółowych należą do zasobu powiatowego ( [21] – Zał. nr 1 cz.III pkt.1 ppkt.1a

- W trakcie dokonywania przeglądu i konserwacji znaków geodezyjnych geodeta stwierdził, że zmieniony został sposób oznaczenia znaku geodezyjnego zamontowanego na budowli. W związku z powyższym geodeta winien:

Próbujemy się domyśleć, że znakiem geodezyjnym był jakiś element budowli /gałka, maszt itp./, który został przebudowany /zmieniony/ co może oznaczać, że utracił on znaczenie jako punkt osnowy. W tej sytuacji wykonawca zawiadamia o tym starostę ( [12] - §8

- Na jakiej drodze następuje zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody administracyjnej:

Zatwierdzenie, bądź odmowa zatwierdzenia ugody następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Postanowienie powinno być wydane w ciągu 7 dni od dnia zawarcia ugody ( [27] – art.119 §1

- Kontrole w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów dotyczących geodezji i kartografii mogą obejmować m. in. sprawy dotyczące:

( patrz pytanie nr 67

- Kierownik powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zamierza wyłączyć z zasobu materiały, które utraciły przydatność użytkową i w tym celu występuje z wnioskiem, który:

( patrz pytanie nr 307

- Kto jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego:

WINGiK ( [1] – art.7b ust.2 pkt.2

- Do kogo należy zlecanie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województw:

Do marszałka województwa ( [1] – art.7c pkt.2

- Kto zapewnia wykonania prac w zakresie przeglądu i konserwacji znaków geodezyjnych, osnów szczegółowych:

Starosta  ( [12] - §11 pkt.3

- Treść uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydana z upoważnienia Starosty przez Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych wyrażona jest w formie:

Treść uzgodnienia wyrażana jest w formie opinii, wydawanej z upoważnienia starosty przez przewodniczącego zespołu uzgadniania dokum. projekt. ( [19] - §11 ust.1

- Pojęcie budowli oznacza:

Pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury ( [33] – art.3 pkt.3

- W którym dziale Księgi Wieczystej określa się np.: przysługującą jej jako nieruchomości władnącej służebność gruntową:

Dział III przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń,

z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek ( [29] – art.25 ust.1 pkt.1

- Które wymienione roboty budowlane wymagają w szczególności obowiązku ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

Pytanie zapewne dotyczy ustawy z 7.07.1994r o zagospodarowaniu przestrzennym, która utraciła moc z dniem 11.07.2003r. Zastąpiła ją ustawa z 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie określa ona,

które roboty budowlane wymagają w szczególności ustalenia warunków zabudowy. Wg nowej ustawy decyzję o warunkach zabudowy wydaje się w przypadku braku planu miejscowego ( patrz też pytanie nr 228

- Kto prowadzi Państwowy Rejestr Granic (PRG) i w jakim zakresie:

Główny Geodeta Kraju  prowadzi państwowy rejestr granic i powierzchni RP oraz poszczególnych województw

( [1] – art.7a pkt.6   ( patrz też pytanie 385

- Organem odwoławczym od decyzji starosty w sprawach ewidencji gruntów jest:

( patrz pytanie nr 69

- Rejestr granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału państwa w zakresie województwa prowadzi:

WINGiK  ( [1] – art.7b pkt.5

- Kto udziela kary upomnienia geodecie uprawnionemu, który naruszył przepisy art.42 ust.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

( patrz pytanie nr 117

- Terminem ostatecznym załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym odwoławczym jest termin:

Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym winno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

([27] art.35 §3

- Terminem właściwym do zawiadomienia kontrolowanego o przeprowadzeniu kontroli problemowej przez organ do tego upoważniony jest termin:

( patrz pytanie nr 170

- Maksymalny termin czynności kontrolnych roboty geodezyjnej i kartograficznej zgłoszonej do przyjęcia do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, to:

( patrz pytanie nr 362

- Kto zatwierdza ocenę komisji w stosunku do zasobu powiatowego, który stanowi podstawę do wykreślenia wyłączonych materiałów z ewidencji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

( patrz pytanie nr 307

- Które z wymienionych zadań  należą do ustawowych kompetencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

1.Wójt  wykonuje  uchwały  rady  gminy  i  zadania  gminy  określone  przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz ( [38] art.30 i 31

2. W rozumieniu przepisów prawa geod i kart do ustawowych zadań wójtów /burmistrzów, prezydentów miast/

należy rozgraniczanie nieruchomości ( [1] – art.30 ust.1

Uwaga ! Wiele innych ustaw także przyznaje wójtowi /burmistrzowi, prezydentowi/ rozmaite kompetencje. Nawet nie

próbujemy  stworzyć ich katalogu.

- Nieruchomość państwowa wydzielona w związku z usytuowaniem na niej znaków geodezyjnych przechodzi w zarząd:

Nieruchomość, o której mowa w pytaniu przechodzi w zarząd właściwego starosty ( [1] – art.53

- Co nie stanowi treści mapy topograficznej w skali 1:10 000:

Na mapie topograficznej 1:10 000 przedstawia się:

a/linie siatki współrzędnych prostokątnych,

b/punkty osnowy geodezyjnej /nie więcej niż 10 pkt/dm2 mapy – przy większej ilości nanosi się pkty klas wyższych

c/osiedla, obiekty przemysłowe, rolnicze i socjalno-kulturalne,

d/koleje, drogi, wody i urządzenia z nimi związane,

e/roślinność, uprawy i grunty,

f/granice – państwowe, jednostek podziału administracyjnego, rezerwatów oraz kontury upraw,

g/rzeźbę terenu

h/opisy w treści mapy – nazwy własne i obiektów fizjograficznych, skróty i napisy objaśniające, wysokości pkt. osnowy

i wartości warstwic

i/ramkę in opis pozaramkowy ( Instr.techn K-2 –Mapy topograficzne do celów gospodarczych

- Jakie znaki geodezyjne nie podlegają ochronie:

( patrz pytanie nr 169 /pkt.3/

- Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią treść:

Nie bardzo wiemy o co chodzi w tym pytaniu – ale jeżeli rada gminy uchwali plan miejscowy, to staje się on aktem

prawa miejscowego – ergo – jego ustalenia stają się treścią tego prawa ( [35] – art.14 ust.8

- Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami jest:

( patrz pytanie nr 83

- Zarządcą dróg wojewódzkich jest:

1.Zarządcą dróg wojewódzkich jest zarząd województwa,

2.W granicach miast na prawach powiatów zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg

ekspresowych jest zarząd miasta ( [45] – art.19 ust.2 i 5

- W ramach postępowania rozgraniczeniowego, w przypadku zaistnienia sporu co do przebiegu linii granicznych i nie zawarcia ugody przed geodetą:

1.Wójt /burmistrz, prez.miasta/ wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości jeżeli zainteresowani nie zawarli

ugody, a ustalenie granic nastąpiło na podstawie dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

2.Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji,

przekazania sprawy sądowi,

3.Jeżeli w razie sporu nie dojdzie do ugody, lub nie ma podstaw do wydania decyzji /patrz pkt.1/ geodeta tymczasowo

utrwala granice wg ostatniego spokojnego stanu posiadania, dokumentów i wskazań stron, sporządza opinię i

całość dokumentacji przekazuje  wójtowi,

4.Wójt umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.

( [1] art.33 ust.1 i 3; art.34 ust.1 i 2

- W którym  z wymienionych przypadków może być wznowione postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej decyzją ostateczną:

( patrz pytanie nr 107

- Szczegółowe zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych przeznaczonych na potrzeby resortów określa:

( patrz pytanie nr 313

# Geodeta uprawniony po zgłoszeniu pracy geodezyjnej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zorientował się, że dla tej pracy brak jest określonych standardów i zgłosił ten fakt do Ośrodka, z którego powinien otrzymać:

( patrz pytanie nr 99

- Sąsiad naruszył trwale granicę nieruchomości wchodząc fragmentem wznoszonego budynku na działkę stanowiącą odrębną własność. Które z wymienionych praw nie przysługują właścicielowi gruntu, którego granica została naruszona jeżeli przekroczenie było nie umyślne i nie sprzeciwił się on przy przekraczaniu granicy:

Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nieuzasadnionej

zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może on żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze ( [26] art.151

- Które z wymienionych zadań kontrolnych  wykonuje wójt przy pomocy geodety gminnego w przypadku powierzenia przez starostę swoich zadań wójtowi:

Wójt przy pomocy geodety gminnego wykonuje kontrolę opracowań przyjmowanych do Gminnego Ośr.Dok.Geod i Kart. w zakresie wynikającym z przepisów ( [11]

- Na terenach zamkniętych prace geodezyjne może wykonywać

( patrz pytanie nr 36

- Mapie  zawierającej w swej treści informacje o rodzaju transportowanego produktu w rurociągach przesyłowych lub o maksymalnym nieniszczącym obciążeniu mostów i wiaduktów należy nadać klauzule:

POUFNE   ( patrz pytanie nr 3

- Przeglądy i konserwacje osnów geodezyjnych III klasy zapewnia:

( patrz pytanie nr 378

- Prawo otrzymywania wypisów i wyrysów  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają:

Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów

( [35] – art.30 ust.1

- Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilno-prawne między:

Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi ( [26] – art.1

- Administrację publiczną w województwie wykonują:

Administrację publiczną w województwie wykonują:

1.organy administracji rządowej czyli:

a/wojewoda sprawujący władzę administracji ogólnej,

b/organy administracji zespolonej

2.organy samorządu terytorialnego ( [49] – art.1

- Akt prawa miejscowego wydany w sprawie z zakresu administracji publicznej może być zaskarżony do:

Do NSA ( [28] – art.16  Patrz też objaśnienia do pytania nr 331

- Podczas wykonywania prac geodezyjnych wyrządzone zostały szkody. O ich wysokości orzeka:

Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac geod. i kart. podlegają naprawie na zasadach prawa cywilnego

( [1] – art.16 ust.1. Oznacza to, że jeśli nie dojdzie do polubownego załatwienia sprawy to poszkodowany i sprawca spotkają się w sądzie i on będzie orzekał o odszkodowaniu. Patrz też pytanie nr 30

- Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydał postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości. Na to postanowienie stronie niezadowolonej służy:

( patrz pytanie nr 30

- Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje prowadzenie spraw i orzekanie w nadzwyczajnych postępowaniach administracyjnych. Należą do nich:

Nie doszukaliśmy się w KPA „nadzwyczajnych postępowań administracyjnych”. Chyba chodzi o to że:

1.Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady zapewnienia stronom udziału w postępowaniu w

przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla zycia lub zdrowia

ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną ( [27] – art.10 § 1 i 2

2.Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne

ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed

ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony ([26] art.108

3.KPA zawiera przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych ( [26] art.180 i 181

Nic więcej nie przychodzi nam do głowy, ale być może nie zrozumieliśmy pytania.

- Decyzje ostateczne, to decyzje:

1.Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne ( [26] –art.16 §1

2.Decyzje określone w innych niż KPA przepisach prawnych jako prawomocne uważa się za ostateczne.

( [26] – art.269

- Po dniu 31 grudnia 2009 r. nie będzie mógł być stosowany układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem:

( patrz pytanie nr 28

- W nagłych wypadkach (awaria, klęska żywiołowa, inwentaryzacja powykonawcza sieci podziemnego uzbrojenia terenu) zgłoszenie pracy geodezyjnej może nastąpić:

W sytuacjach, których dotyczy pytanie, zgłoszenie pracy może nastąpić po rozpoczęciu robót, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia prac ( [11] §3 ust.3

- Od prac geodezyjnych i kartograficznych, których termin wykonania jest dłuższy niż 6 miesięcy, opłatę zaliczkową pobiera się:

Dla prac geod. i kart., których termin wykonania jest dłuższy niż 6 miesięcy zaliczkę pobiera się w wysokości 45% opłaty naliczonej według stawek obowiązujących w dniu zgłoszenia ( [22] – Zał. nr 1 pkt.15

- Dokładność szczegółowej osnowy III klasy określa się średnim błędem położenia punktu po wyrównaniu, który powinien być mniejszy od:

Szczegółowa osnowa pozioma jest zbiorem punktów II i III klasy, których średni błąd położenia po wyrównaniu

powinien być mniejszy od 0,10m  ( Instr. techn O-1 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych §6 ust.3

- Starosta jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków zapewnia nieodpłatny dostęp do jej bazy danych, bez prawa ich udostępniania osobom trzecim:

( patrz pytanie nr 242 /pkt.1/

- Zawiadomienie o terminie przeprowadzenia czynności przyjęcia granic odebrał sąsiad strony, która w następstwie tego nie wzięła udziału w tych czynnościach. Jak powinien zachować się geodeta dokonujący podziału:

1.O przyjęciu granic, osoba sporządzająca projekt podziału nieruchomości zawiadamia zainteresowane strony.

Do zawiadomień stosuje się odpowiednio przepisy art.32 ust.1-4 ustawy – Prawo geod. i kart. ( [50] - §6 ust.2

2.Nie usprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety ( [1] – art.32 ust.3

3.W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub

wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca ( [1] – art.32 ust.4

4.W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi

lub dozorcy jeżeli osoby te podjęły się doręczenia pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy

zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w skrzynce na korespondencję lub, gdy to nie jest

możliwe, w drzwiach mieszkania ( [27] – art.43

Na ogół,  geodeta nie jest równocześnie listonoszem, więc nie wie czy zachowane zostały opisane wyżej zasady doręczania. Poczta odesłała mu zwrotkę /taki żółty karteluszek/, która jest dla niego dowodem doręczenia.

Jeżeli jednak strona złoży skargę, że nie mogła uczestniczyć w czynnościach /które przecież już się odbyły/

z przyczyn opisanych w pytaniu, to zalecalibyśmy powtórzenie czynności z udziałem tej strony, w stosunku do interesującego ją odcinka granicy.

- W trakcie prac geodezyjnych geodeta stwierdził, że jedna z granic nieruchomości stała się sporna. Na polecenie starosty dokonano rozgraniczenia zakończonego ostateczną decyzją starosty. Po roku jedna ze stron zaskarżyła przedmiotową decyzję. Proszę zakreślić organ właściwy do rozpatrzenia tej sprawy:

Sytuacja opisana w pytaniu nie może się zdarzyć bo:

1.Wójtowie /burmistrzowie, prezydenci/ - a nie starostowie - przeprowadzają rozgraniczanie nieruchomości z

urzędu lub na wniosek strony ( [1] – art.30 ust.1

Jeśli jednak zdarzyła się, to:

2.Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została z naruszeniem przepisów o

właściwości ( [27] – art.156 §1 pkt.1 /To jest właśnie ten przypadek/

3.Właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia ( [27] – art.157 §1

4.W rozumieniu KPA wojewódzki inspektor nadzoru geod i kart jest organem wyższego stopnia w stosunku do

organów administracji geod i kart. ( [1] – art.6a pkt.2 lit.b

Tak więc to WINGiK powinien sprawę rozpatrzyć i orzec nieważność decyzji.

W dalszej kolejności  pracę /i uprawnienia/ powinien stracić geodeta powiatowy i jeszcze parę osób ze starostwa. Interesujące  było by wiedzieć czy problem został stworzony na użytek egzaminu, czy może został z życia wzięty ?

Nie jesteśmy uczonymi badaczami pisma, więc nie mamy pewności, czy nasze rozumowanie jest poprawne.

- W trakcie prac geodezyjnych geodeta stwierdził, że jedna z granic nieruchomości stała się sporna. Na polecenie starosty dokonano rozgraniczenia zakończonego ostateczną decyzją starosty. Po roku jedna ze stron zaskarżyła przedmiotową decyzję. Jakie postępowanie zostanie wszczęte przez właściwy organ:

( patrz pytanie  nr 421 /poprzednie/

- Zawiadomienie o umieszczeniu znaku geodezyjnego osobie obowiązanej do ochrony znaku doręcza:

Obowiązek doręczenia zawiadomienia spoczywa na wykonawcy prac geodezyjnych ( [12] - §7 ust.3

- Mapa do celów projektowych” nie powinna zawierać:

Treść mapy dla celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami

władania /własności/ nieruchomości /działek/ powinna zawierać:

1/opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic

dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagosp. przestrz. lub decyzji o warunkach zabudowy,

2/usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,

3/usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta ( [33.1] - §6 ust.1

- Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na kopii mapy:

Na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy ( [33.1] - §4 ust.1

- Wykonanie czynności geodezyjnych w toku budowy wykonawca prac geodezyjnych potwierdza się:

Wykonanie czynności geodezyjnych w toku budowy wykonawca tych prac potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu ( [33.1] - §15 ust.1

- Kiedy konieczna jest geodezyjna obsługa budowy prowadzi się:

W trakcie obsługi budowy prowadzi się plan koordynacyjny, którego celem jest bieżąca kontrola zgodności realizacji obiektów z projektami technicznymi ( Instr. techn. G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji §2 pkt4

- Kto prowadzi państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa:

Główny Geodeta Kraju prowadzi państwowy rejestr granic i powierzchni RP oraz poszczególnych województw

( [1] – art.7a pkt.7  ( patrz też pytanie nr 40

- Czy organy samorządu województwa stanowią wobec powiatu i gminy organy nadzoru lub kontroli oraz są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym:

NIE !

- Kto zakłada i prowadzi krajowy system informacji o terenie:

System zakładają i prowadzą:

1/Główny Geodeta Kraju – dla obszaru kraju,

2/marszałkowie województw – w województwie,

3/starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu – w powiecie lub odpowiednio w mieście na prawach powiatu.

( [24] - §2 ust.1

- Organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawę :

( patrz pytanie nr 73

- Na terenach zamkniętych obowiązują szczególne zasady realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych. Czy odcinek granicy terenu zamkniętego, w przypadku gdy jest jednocześnie granicą gminy, ustalony w trybie decyzji Ministra Obrony Narodowej będącej podstawą zamknięcia terenu, powinien być włączony do rejestru granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

TAK – gdyż:

1.W decyzji ustalającej teren zamknięty określone są również jego granice. Dokumentacja geodezyjna określająca

przebieg granic i powierzchnię terenu przekazywana jest właściwemu terytorialnie staroście ( [1] – art.4 ust.2a

2.Aktualizację państwowego rejestru granic przeprowadza się m.in. na podstawie ostatecznych decyzji

administracyjnych ( [17] - §7 pkt.3

3.Starosta w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji przekazuje WINGiK-owi wynikające z niej dane dotyczące

przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa ( [17] - §9 ust.1 pkt.2

- Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działający w imieniu Wojewody ma prawo przeprowadzać kontrolę przedsiębiorców, świadczących usługi z zakresu geodezji i kartografii. Czy przedsiębiorca może odmówić podpisania protokółu kontroli:

TAK  ( patrz pytanie nr 96

- Jaka kara grozi jednostce wykonawstwa geodezyjnego, w przypadku gdy wykona pracę geodezyjną podlegającą zgłoszeniu w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, bez dokonania zgłoszenia tej pracy:

Kara grzywny - ( [1] – art.48 ust.1 pkt.1

- Wszczęcie postępowania administracyjnego w myśl przepisów KPA inicjuje wniosek strony. Jaką datę określają przepisy KPA, za datę wszczęcia postępowania:

Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej

( [27] – art.61 §3

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, wprowadziło jednolite standardy techniczne obowiązujące na terenie kraju, ustanowione w formie instrukcji technicznych. Czy w świetle tych przepisów, wytyczne techniczne wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodetę Kraju, powinny być wykorzystywane w sposób obligatoryjny, przy opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych:

1.Instrukcje techniczne grupy G i K składają się z:

a/części obligatoryjnej – są to obowiązujące standardy techniczne

b/szeregu wytycznych technicznych zawierających zalecane technologie, wzory, przykłady itp.

2.Wytyczne techniczne są zalecane przy wykonywaniu robót ale nie ogranicza to stosowania innych metod, jeśli

są one uzasadnione technicznie i ekonomicznie - ( Instr. techn. O-1 – Ogólne zasady wykonywania prac

geodezyjnych -§3 pkt.7 i 8

- Informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową oznaczone są klauzulą:

( patrz pytanie nr 186

- Jeżeli jednostka wykonawstwa geodezyjnego zrezygnuje z wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej, wówczas ODGiK ma obowiązek dokonać naliczenia opłaty urzędowej z tytułu zgłoszonej pracy, w wysokości:

W przypadku, którego dotyczy pytanie ODGiK ustala opłaty wg stawek z dnia powiadomienia go o rezygnacji z pracy

- stosując współczynnik 0,3 ( [22] – Zał. nr 1 pkt.16 ppkt.1

- Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową podlegają wyłączeniu z zasobu na wniosek:

( patrz pytanie nr 350

- Zgłoszenie pracy geodezyjnej, której zasięg obejmuje obszar działania kilku powiatów, wykonawca prac geodezyjnych ma obowiązek złożyć:

( patrz pytanie nr 46

- Kto w świetle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, pełni obowiązki administratora danych osobowych, zawartych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w części obejmującej zasób powiatowy:

( patrz pytanie nr 178

- Kto prowadzi rejestr granic administracyjnych powiatów i gmin w zakresie dotyczącym województwa:

( patrz pytanie nr  40

- W jakich materiałach stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest umieszczona informacja o wpisaniu budynku do rejestru zabytków:

W ewidencji gruntów i budynków ( [1] – art. 20 ust.2 pkt.3

- Z udziałem jakiej osoby odbywa się wykonanie orzeczenia sądowego o rozgraniczeniu nieruchomości:

Wykonanie orzeczeń sądowych o rozgraniczeniu odbywa się z udziałem geodety ([1] – art. 37 ust.1

- Do wydanej przez wójta, burmistrza, prezydenta decyzji w sprawie podziału nieruchomości strona ma wątpliwości. W jakiej drodze następuje wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji i przez jaki organ:

Na żądanie strony organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia wątpliwości co do treści

decyzji ( [27] – art.113 §2

- W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znaku geodezyjnej poziomej osnowy szczegółowej III klasy właściciel nieruchomości, na której znajduje się znak jest obowiązany powiadomić:

Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę

o ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub zagrożeniu przez nie życia lub mienia ( [1] – art.15 ust.3 pkt.2

- Przed organem administracji publicznej toczy się postępowanie i strony zawierają ugodę. Jaka jest forma zatwierdzenia tej ugody:

( patrz pytanie 373

- W jaki sposób ustala się właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości będących własnością Skarbu państwa w zarządzie Lasów Państwowych:

W tym i innych przypadkach właściwość miejscową w sprawach dotyczących nieruchomości ustala się wg jej miejsca położenia /na obszarze właściwości organu administracji np.gminy/ ( [27] – art.21 §1 pkt1

- Która z wymienionych prac nie podlega obowiązkowi zgłoszenia i przekazywania dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

( patrz pytanie nr 45

- W jakiej sprawie  wójt, burmistrz, prezydent nie wydaje decyzji lub postanowienia z zakresu geodezji i kartografii:

Wójt /burmistrz, prezydent miasta/ wydają decyzje i postanowienia z zakresu geod. i kart. w sprawach rozgraniczania

nieruchomości ( [1] – art.30 ust.1

- Czego nie może żądać właściciel nieruchomości, na której przekroczono bez winy umyślnej granicę przy wznoszeniu budynku lub innej inwestycji:

( patrz pytanie nr 402

- Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do:

Władza zwierzchnia w RP należy do Narodu ([41] – art.4 ust.1

- Ugoda zawarta w toku postępowania przed organami administracji:

1.Strony mogą zawrzeć ugodę w sprawie, w której toczy się postępowanie – jeżeli przemawia za tym charakter

sprawy, przyczyni się do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa

( [27] – art.114

2.Ugoda może bć zawarta przed organem I instancji, lub organem odwoławczym, do czasu wydania przez organ

decyzji w sprawie ( [27] – art.115

3.Ugodę sporządza się w formie pisemnej a fakt jej zawarcia utrwala się w aktach sprawy w formie protokołu ( [27] –      art. 117 §1

4.Ugoda wymaga zatwierdzenia. Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia następuje w drodze postanowienia,

na które służy zażalenie ( [27] – art.118 §1 i art.119 §1

5.Ugoda staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne

( ]27] – art.120 §1

- Kto jest właściwym organem do przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości w trybie administracyjnym:

WÓJT /burmistrz, prezydent miasta/  ( [1] – art.30 ust.1

- Jakie obowiązują zasady ochrony znaków pomiarowych:

Znaki stosowane przy zakładaniu osnów pomiarowych  nie podlegają ochronie ( [12] - §12 pkt.2

- Mapa dla ce1ów projektowych powinna obejmować:

( patrz pytanie nr 424

- Jaki dokument uprawnia. geodetę do wstępu na grunt, dokonanie przecinek i umieszczania znaków geodezyjnych:

( patrz pytanie nr 105

- Stwierdzenie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne należy do:

WINGiK-a, gdyż do jego zadań należy m.in. kontrola zgodności wykonywania prac geod. i kart. z przepisami prawa

geod. i kart. ( [1] – art.7b ust.1 pkt.1 lit.a

- Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej należy do zadań:

STAROSTY ( [1] – art.7d pkt.4

- Nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do:

Nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geod i kart należy do Głównego Geodety Kraju, a w zakresie zasobów powiatowych i wojewódzkich także do WINGiK-a  ( [1] – art.40 ust.3a

- Kto nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii:

( patrz pytanie nr 33

- Czy za uniemożliwienie przez właściciela nieruchomości osobie wykonującej prace geodezyjne wejścia na grunt i dokonania czynności pomiarowych właściciel podlega:

W przypadku opisanym w pytaniu właściciel może być ukarany grzywną ( [1] – art.48 ust.1 pkt2

- Czy w postępowaniu administracyjnym może być zawarta ugoda administracyjna i przed kim:

( patrz pytanie nr 453

- W jakim terminie należy wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji:

Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia ( [27] – art.129 §2

- Czy decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony:

Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeśli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony ( [27] – art.154 §1

- Jaki organ administracji publicznej jest właściwy do przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości:

( patrz pytanie 421 i 454

- Kto ustala urzędową tabelę klas gruntów:

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określa w drodze rozporządzenia urzędową tabelę klas gruntów ( [1] – art.26 ust.1 pkt 1

- W jakim terminie powinny być wykonane czynności kontroli dokumentacji geodezyjnej złożonej do zasobu:

( patrz pytanie nr 7 /pkt.2/

- Kto prowadzi bazę metadanych dla obszaru powiatu:

STAROSTA   ( [24] - §2 ust.1 pkt.3 i §5 ust.1 pkt.3

- Kto jest stroną w postępowaniu rozgraniczeniowym:

W postępowaniu rozgraniczeniowym stroną są właściciele sąsiadujących gruntów  ( patrz pytania nr 353 i 496

- Czyje przychody stanowią wpływy związane z opłatami za uzgadnianie usytuowania projektowaniach sieci uzbrojenia terenu:

Opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są przychodami powiatowego funduszu gospodarki zasobem geod. i kart. ( [1] – art.41 ust.3a

- Jakie postępowanie prowadzone przez organy administracji publicznej kończy się wydaniem decyzji:

1.Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kpa stanowią inaczej.

2.Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej

instancji ( [27] – art.104 §1 i 2

- Jakim sankcjom podlega właściciel który utrudnia wykonanie prac geodezyjnych prowadzonych na jego nieruchomości:

( patrz pytanie nr 462

- Jaki organ nakłada sankcje za nieprzestrzeganie zasad wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii:

Główny Geodeta Kraju na wniosek WINGiK  ( [1] – art.46 ust.1 i 2

- Jaki organ jest kompetentny do wydania decyzji o wznowieniu postępowania zakończonego wydaniem decyzji:

1.Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu, który wydał decyzję w I instancji,

2.Wznowienie postępowania  następuje w drodze  postanowienia  ( [27] – art.148 §1 i art.149 §1

- Na terenie działki będącej własnością Jana Kowalskiego zbudowano nowy budynek mieszkalny, do którego podłączono wodociąg. W związku z dokonanymi zmianami w sposobie użytkowania występują zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Czy na J. Kowalskim ciąży obowiązek zawiadomienia o zmianach:

Właściciele i inne osoby, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, obowiązane są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian ( [1] – art.22 ust.2

- Źródłem prawa w Polsce jest:

1.Źródlem powszechnie obowiązującego prawa RP są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe

oraz rozporządzenia,

2.Żródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są na obszarze działania organów, które je uchwaliły, akty prawa

miejscowego  ( [41] – art.87

- W czasie wykonywania terenowych prac geodezyjnych związanych ze stabilizacją ścienną reperu powstały nieuniknione szkody:

Rozwalili pół ściany ?  ( patrz pytania nr 295 i 411

- Obowiązującym w kraju Układem Wysokości Normalnych jest:

Układ wysokości tworzą wartości geopotencjalne podzielone przez przeciętne wartości przyspieszenia normalnego siły ciężkości, zwane dalej „wysokościami normalnymi”, odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego w Zatoce Fińskiej, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga /Federacja Rosyjska/

( [2] – Zał. nr 2 pkt.1

- Skalą bazową, mapy zasadniczej jest:

1:500 – dla terenów o znacznym obecnym lub przewidywanym zainwestowaniu,

1:1000 – dla terenów małych miast, aglomeracji miejskich i przemysłowych, oraz terenów osiedlowych wsi będących

siedzibami gmin,

1:2000 – dla pozostałych zwartych terenów osiedlowych, terenów rolnych o drobnej, nieregularnej szachownicy

stanu władania oraz większych zwartych obszarów rolnych i leśnych na terenach miast,

1:5000 – dla terenów o rozproszonej zabudowie wiejskiej oraz gruntów rolnych i leśnych na obszarach pozamiejskich

( Instr. techn. K-1 – Mapa zasadnicza /wyd. 1998r/ - §14

- Ochrona prawna znaku geodezyjnego (punktu osnowy geodezyjnej) polega na:

Ochrona znaków polega na:

1.doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz staroście zawiadomienia o umieszczeniu

znaku na nieruchomości,

2.wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków,

3.ustawianiu urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizacji położenia znaków   ([12] §4

- Nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia i przekazywania dokumentacji do zasobu następujące prace:

( patrz pytanie nr 45

- Dokumentacja przekazywana do zasobu geodezyjnego i kartograficznego podlega kontroli. Czynności kontroli dokonują, osoby:

( patrz pytanie nr 7

- Tereny zamknięte są ustalane w drodze decyzji przez:

( patrz pytanie nr 156

- Geodeta po przeprowadzeniu postępowania rozgraniczeniowego, zakończonego sporem, przekazał całość dokumentacji wraz z opinią wójtowi. Wójt stwierdził, że czynności rozgraniczeniowe i dokumentacja zostały wykonane prawidłowo. W tej sytuacji wójt:

( patrz pytanie nr 398

- W celu realizacji zlecenia na wykonanie aktualizacji mapy dla celów projektowych, geodeta opracował projekt osnowy szczegółowej dla całego obrębu o powierzchni 620 ha. Opracowany projekt podlega zatwierdzeniu przez:

Projekty osnów szczegółowych zatwierdza starosta ( [1] – art.3 ust.3 pkt.2

- Geodeta w trakcie pomiaru rzeźby terenu dokonał wymiany uszkodzonego znaku osnowy poziomej III klasy. który znajdował się na granicy dwóch działek. Jedna działka ma pow. 0,28 ha, a druga 1,38 ha. Przygotował zawiadomienie o umieszczeniu nowego znaku w dotychczasowym miejscu, które przeznaczy dla:

W przypadku gdy znak został umieszczony na granicy dwóch lub więcej nieruchomości, zawiadomienie doręcza się właścicielom lub innym osobom władającym tymi nieruchomościami ( [12] - §6

Uwaga! Pomiar rzeźby terenu, powierzchnie działek - to tylko taka chytreńka zmyłka.

- Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nie „zaliczyła” egzaminu sprawdzającego znajomość przepisów prawa i w związku z tym otrzymała decyzję Głównego Geodety Kraju o odmowie nadania uprawnień zawodowych. Osoba ta może ponownie wystąpić z wnioskiem o nadanie uprawnień po upływie:

( patrz pytanie nr 183

- W rejestrze gruntów i skorowidzu działek, w którym jako ostatni numer działki występuje nr 452, są wpisane trzy działki o numerach w postaci ułamka, gdzie licznik jest numerem działki macierzystej i jest liczba 278, a mianowniki są liczbami: 12, 13, 14. liczba 14 jest ostatnią liczbą występującą pod licznikiem numeru 278. Działka nr 278/13 zostaje podzielona na dwie nowe działki, które otrzymują następujące numery:

278/15 i 278/16  ( [16] - §9 ust.5

- Z jakich zasobów składa się „Państwowy zasób geodezyjny j kartograficzny”:

Państwowy zasób geod. i kart. składa się z zasobu centralnego, zasobów wojewódzkich i zasobów powiatowych

( [1] – art.40 ust.2

- W jakim terminie winien załatwić odwołanie od decyzji administracyjnej organ II instancji, licząc od daty otrzymania odwołania:

W postępowaniu odwoławczym w sprawach terminów zastosowanie mają przepisy o postępowaniu przed organem I instancji  ( [27] – art.140  ( patrz też pytanie nr 73

- Jaki dokument sporządza organ administracji publicznej ze złożenia wyjaśnień i zeznań przez stronę w postępowaniu administracyjnym:

Organ sporządza zwięzły protokół ( [27] art.67 §1 i §2 pkt 2

- Czy na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości służy zażalenie jeżeli tak, to do jakiego organu:

( patrz pytanie nr 30

- Przy zachowaniu jakich zasad organ ma obowiązek zawiadomienia o ustaleniu granic gdy wniosek o podział nieruchomości złoży pełnomocnik właściciela nieruchomości (będący osobą fizyczną):

Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi ( [27] – art.40 §2

- Osoba, zdaniem której, uchwała rady gminy naruszyła jej interes prawny, powinna podjąć (w pierwszej kolejności) następujące działania:

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia-

zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego ( [38] art.101 ust.1

- Do ochrony znaków granicznych są zobowiązani:

Właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych: koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych punktów granicznych ponoszą po połowie ( [26] – art.152

- Geodeta wezwany do wykonania prac związanych z usunięciem awarii w sieci uzbrojenia terenu, powinien zgłosić te prace w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w terminie:

( patrz pytanie nr 416

- Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje:

( patrz pytanie nr 75

- Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, po otrzymaniu zgłoszenia pracy geodezyjnej, obowiązany jest potwierdzić jego przyjęcie:

Ośrodek najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia, potwierdza jego przyjęcie ( [11] - §5 ust.1

- Załatwienie przez organ administracji publicznej Sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, powinno nastąpić:

( patrz pytanie nr 73 /pkt.3/

- Osoba, której w wyniku postępowania kwalifikacyjnego odmówiono nadania uprawnień zawodowych może ponownie przystąpić do egzaminu po upływie:

( patrz pytanie nr 183

- Czyją własność stanowią zasób centralny, zasób wojewódzki , zasób powiatowy:

( patrz pytanie nr 43

- Jak postępuje ośrodek dokumentacji po otrzymaniu zgłoszenia prac geodezyjnych:

Po otrzymaniu zgłoszenia ośrodek:

1.najpóżniej następnego dnia potwierdza jego przyjęcie,

2.najpóźniej po 10 dniach roboczych informuje pisemnie wykonawcę o materiałach, jakie powinny być

wykorzystane przy wykonaniu pracy, aktualnie wykonywanych innych pracach na obszarze objętym zgłoszeniem

oraz udostępnia materiały wraz z ich charakterystyką techniczną,

3.w nagłych wypadkach spowodowanych awarią urządzeń techn lub klęską żywiołową, a także związanych z

pomiarem  powykonawczym sieci uzbrojenia podziemnego, termin o którym mowa w pkt.2 skraca się do jednego

dnia ( [11] - §5 ust.1, 3 i 6

- Jak należy postępować gdy adresat pisma odmawia jego przyjęcia:

1.Jeżeli adresat  odmawia przyjęcia pisma, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia.

Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy.

2.W opisanym przypadku, uznaje się że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.

( [27] – art.47 §1 i §2

- Przepisy o samorządzie terytorialnym określają organy wykonawcze i stanowiące jednostek terytorialnych:

Gmina: organ wykonawczy – wójt; organ stanowiący – rada gminy

Powiat: organ wykonawczy – zarząd; organ stanowiący – rada powiatu

Województwo: organ wykonawczy – zarząd; organ stanowiący – sejmik

- O zwrocie odszkodowania i rozliczenia z tytułu zwrotu byłemu właścicielowi wywłaszczonej od niego nieruchomości orzeka:

W sprawach, których dotyczy pytanie orzeka w drodze decyzji starosta wykonujący zadania z zakresu adminnistracji

rządowej ( [42] art.142

- Dział pierwszy księgi wieczystej obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpis praw związanych z jej własnością.

( patrz pytanie nr 16

- Na rozstrzygnięcie merytoryczne (decyzję) samorządowego kolegium odwoławczego jako organu pierwszej instancji służy środek zaskarżenia:

( patrz pytanie nr 38

- Jeżeli podanie w sprawie podziału nieruchomości, skierowane do wójta, nie zostało podpisane przez wnoszącego, wójt:

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych

podanie pozostawia się bez rozpatrzenia ( [27] – art.64 §1

- Decyzja prezydenta miasta o podziale nieruchomości została wydana w dniu 3 lutego (poniedziałek) 2003 r. Stronie decyzja została doręczona w dniu 4 lutego (wtorek) 2003 r. Termin wniesienia odwołania od w/w decyzji kończy się z upływem dnia:

Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie /tu doręczenie decyzji stronie/ przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu ( [27] – art.57 §1

W przypadku, który opisuje pytanie termin do odwołania wynosi 14 dni. Ponieważ 4 luty się nie liczy, to termin upłynie

18 lutego.

- Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma organu administracji publicznej przesłanego mu przez pocztę pismo zwraca się organowi z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. W takim przypadku:

( patrz pytanie nr 504

- Czy orzeczenia zapadłe przed samorządowym kolegium odwoławczym są wynikiem rozstrzygnięć podjętych:

Nie bardzo wiemy o co w tym pytaniu chodzi. Odpowiadamy jak umiemy.

1.Orzeczenia kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym,

2.Kolegium wydaje orzeczenia po odbyciu niejawnej narady składu orzekającego, obejmującej dyskusję i głosowanie

3.Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu.

( [51] – art.17

- Kontrolę orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych sprawuje:

SĄD ADMINNISTRACYJNY  ( [51] – art.21 ust.2

- Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy do zadań:

STAROSTY  ( [1] – art.7d pkt.2

- Kto spełnia funkcje nadzoru geodezyjnego:

( patrz pytanie nr 24

- Kto sprawuje nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi wykonywanymi na terenach zamkniętych:

Nadzór nad pracami geod. i kart. na terenach zamkniętych sprawuje jednostka organizacyjna ministerstwa lub urzędu centralnego właściwa w sprawach geod. i kart. ( [8] - §4 ust.4

- Do geodety posiadającego uprawnienia z zakresu 1 zgłasza się właściciel o wykonanie usługi w zakresie rozgraniczenia jego nieruchomości, jak  postępuje ten geodeta:

Jeśli jest gapa, to mówi - Bardzo mi przykro ale nie mam odpowiednich uprawnień. Proszę się zwrócić do geodety, który ma uprawnienia z zakresu drugiego.

Jeśli gapą nie jest to przyjmuje zlecenie, dobiera do pomocy kolegę z „dwójką” i razem robią robotę.

UWAGA ! Na egzaminie odpowiadaj jak gapa !

- Przy podziale kraju na jednostki powierzchniowe ewidencja gruntów i budynków przyjęła :

( patrz pytanie nr 308

- W czasie wykonywania czynności terenowych geodeta stwierdził, zniszczenie znaku geodezyjnego (osnowy II kl. ) -wówczas powiadamia o tym:

( patrz pytanie nr 29

- Po wykonaniu zgłoszonej typowej pracy, geodeta przekazał do zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstałą dokumentację. W jakim najdłuższym terminie będzie oczekiwał na:

Na wykonanie przez ośrodek czynności kontrolnych – nie dłużej niż 6 dni roboczych, a na materiały przeznaczone dla zleceniodawcy – nie dłużej niż 3 dni robocze od zakończenia kontroli. ( [11] -§9 ust.4 i §10 ust.3

- Firma geodezyjna otrzymała zlecenie na wykonanie niżej podanych rodzajów prac. Na które z tych prac nie musi złożyć do ośrodka zgłoszenia:

( patrz pytanie nr 45

- Kto jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej:

WINGiK ( [1] – art.7b ust.2 pkt.2

- Kto jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania , administracyjnego w stosunku do prezydentów, burmistrzów i wójtów w sprawach podziałów nieruchomości:

( patrz pytanie nr 64 i 250

- Kto jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej taką decyzją na zasadach i w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ wyższego stopnia w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego  ( [27] – art.17 pkt.2

- Kogo zawiadamia właściciel nieruchomości o zniszczeniu znaku geodezyjnego znajdującego się na jego nieruchomości:

( patrz pytanie nr 446

- Starosta przy pomocy zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej:

1.zaklada i prowadzi geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu,

2.uzgadnia usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3.udostępnia odpłatnie dane znajdujące się w tej ewidencji  ( [19]

- Służebność drogi koniecznej ustala się:

1.z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z  najmniejszym

obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić,

2.przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy ( [26] – art.145 §2 i §3

- Oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do gmin w użytkowanie wieczyste następuje na okres:

Oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków

w użytkowanie wieczyste następuje na okres 99 lat. W wypadkach wyjątkowych gdy cel gospodarczy użytk. wiecz. nie wymaga oddania gruntu na 99 lat, dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krótszy, co najmniej jednak na lat 40.

( [26] – art.236 §1

- Nieruchomość może być wywłaszczona na rzecz:

Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego ( [42] – art.113 ust.1

- Prowadzone jest postępowanie administracyjne w którym jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec osoby prowadzącej postępowanie w nadrzędności służbowej:

Pracownik organu podlega wyłączeniu z udziału w postępowaniu w sprawie, w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej ( [27] – art.24 §1 pkt.7

- Kto może reprezentować stronę jako pełnomocnik:

( patrz pytanie nr 59

- Kto jest organem wyższego stopnia w stosunku do gminnej jednostki samorządowej:

( patrz pytanie nr 64

- Kto jest właściwy do załatwienia spraw dotyczących nieruchomości według miejsca jej położenia jeżeli nieruchomość ta zlokalizowana jest na obszarze dwóch lub więcej organów (gmin):

Właściwość miejscową organu administracji w sprawach dotyczących nieruchomości ustala się wg miejsca jej położenia. Jeśli nieruchomość położona jest na obszarze dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości . ( [27] – art.21 §1 pkt.1

- Kto jest władny do rozstrzygania sporu między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty:

Spory o właściwość między jednostkami, o których mowa w pytaniu rozstrzyga starosta  ( [27] –art.22 §1 pkt.2

- W czyim imieniu wykonuje zadania wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

WINGiK wykonuje swoje zadania w imieniu wojewody  ( [1] – art.6a ust.2

- Kto zakłada i prowadzi ewidencję sieci uzbrojenia terenu:

STAROSTA  ( [1] – art.7d pkt.1

- Do kogo należy gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie zasobu wojewódzkiego:

Do marszałka województwa ( [1] – art.7c pkt.1

- Kto może udzielić upomnienia osobie posiadającej uprawnienia, która z własnej winy naruszyła przepisy art. 42 ustęp 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne:

Główny Geodeta Kraju na wniosek WINGiK-a ( [1] art.46 ust.2

- Jakiej karze podlega osoba która wbrew przepisom art.42 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wykonuje samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii:

Karze grzywny ( [1] – art.48 ust.1 pkt.7

Autor dwóch ostatnich pytań jest zapewne przekonany, że zdający znają na pamięć jak pacierz, ustawę – prawo geod. i kart., w tym też art.42 i ust.3.

- Komu starosta ma obowiązek zapewnić nieodpłatny dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków:

( patrz pytanie nr nr 242 /pkt.1/

- Osobami prawnymi są:

( patrz pytanie nr 71

- Organ administracji publicznej kończy postępowanie administracyjne poprzez:

1.Organ administracji załatwia sprawę prze wydanie decyzji, chyba że przepisy kpa stanowią inaczej

( [27] - art.104 §1

2.Zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja wydana w toku postępowania ( [27] – art.121

- Kiedy organ administracji publicznej obowiązany jest do udostępnienia akt sprawy:

1.W każdym stadium postępowania organ obowiązany jest  umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz

sporządzanie z nich notatek i odpisów ( [27] art.73 §1

2.Nie udostępnia się akt sprawy objętych ochroną tajemnicy państwowej, a także innych akt, które organ wyłączy

ze względu na ważny interes państwowy. Odmowa następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

( [27] – art.74 §1 i §2

- Właściciel działki wykonując pomiar sprawdzający swojej działki stwierdził. że powierzchnia jej odbiega o około 300 m 2 od powierzchni zapisanej w operacie ewidencji gruntów i budynków. W związku z tym zwrócił się do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków o nieodpłatne podanie wymiarów działki oraz wyrys i wypis.

Wypis i wyrys musi sobie kupić w ośrodku. Żadnych wymiarów działki nie dostanie. Organ poinformuje go o tym

i poradzi by zlecił geodecie wznowienie granic.

- Jak powinien postąpić organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków:

Poddajemy się ! Jedyne co nam przychodzi do głowy to życzenie, by organ postąpił przyzwoicie.

- Strona wniosła odwołanie wprost do samorządowego kolegium odwoławczego jako organu odwoławczego w sprawie. Jakie czynności winno wykonać SKO:

SKO powinno przesłać odwołanie do organu I instancji, który wydał decyzję i powiadomić o tym wnoszącego odwołanie.

- Pełnomocnik strony, powołując się na udzielone mu pełnomocnictwo, złożył zażalenie na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania. Do zażalenia nie zostało dołączone pełnomocnictwo. W tym przypadku organ adm. publicznej powinien :

Jeżeli podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków / pełnomocnictwo/ w terminie 7 dni z powiadomieniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje

pozostawienie podania bez rozpatrzenia ( [27] – art.64 §2

- Organ adm. publicznej wezwał stronę na rozprawę, zawiadamiając ją o tym na cztery dni przed rozprawą, co wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru pisma. Strona nie stawiła się zgodnie z wezwaniem. W tym wypadku organ powinien:

1.Doręczenie wezwań i ogłoszenie o rozprawie powinny nastąpić przynajmniej na 7 dni przed rozprawą,

2.Kierujący rozprawą odroczy ją, jeżeli stwierdzi poważne nieprawidłowości w wezwaniu stron na rozprawę.

( [27] – art.92 i art.94 §2

- W trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego strona zwróciła się do organu z wnioskiem o zapoznanie się z aktami sprawy. Akta objęte są ochroną tajemnicy państwowej. Organ powinien:

( patrz pytanie nr nr 543 /pkt 2/

- W jakim terminie strona ma prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję organu II instancji? Czy termin ten od dnia doręczenia decyzji stronie wynosi:

( patrz pytanie nr 13

- Samorządowe kolegium odwoławcze wydało w I instancji decyzję administracyjną. Jaki środek zaskarżenia przysługuje stronie na w/w decyzję, czy jest to :

( patrz pytanie nr 508

- Organ administracji publicznej nie załatwił sprawy w terminie ustawowym. Jaki środek zaskarżenia przysługuje stronie na bezczynność organu? Czy jest to:

Na nie załatwienie sprawy w terminie stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia ( [27] – art.37 §1

- 0soba fizyczna zdolność prawną nabywa od chwili:

( patrz pytanie nr 25

- Użytkowanie wieczyste powstaje z chwilą:

Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy wymaga wpisu w księdze wieczystej ( [42] – art.27

- Od jakiej daty liczy się termin do załatwienia odwołania przez organ II instancji:

( patrz pytanie nr 464

GEOMAR S.A.

Szczecin w sierpniu 2003r